Утверждены решением

Совета народных депутатов

от ____. ____. 2017 №____

Местные нормативы градостроительного
проектирования города Майкопа

Оглавление

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1.	Термины и определения									стр.3-6

1.2.	Цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Майкоп»							   стр.6

1.3.	Общая характеристика состава и содержания местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Майкоп»					   стр.7

Раздел 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Глава 2.1.	Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети, объектов дорожного сервиса                                                                      стр.7-21

Глава 2.2.	Расчетные показатели защитных сооружений, средств для защиты территорий от чрезвычайных ситуаций                                                                                                 стр.21-23

Глава 2.3.	Расчетные показатели объектов, относящихся к области образования        стр.23-25

Глава 2.4.	Расчетные показатели объектов, относящихся к области здравоохранения стр.25-26

Глава 2.5.	Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта                                                                                                 стр.26-27

Глава 2.6.	Расчетные показатели объектов жилищного строительства муниципальной собственности, помещений муниципального жилищного фонда, показателей жилой застройки                                                                                                 стр.27-31

Глава 2.7.	Расчетные показатели по объектам инженерной инфраструктуры, сбору, вывозу, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов                    стр.31-34

Глава 2.8.	Расчетные показатели муниципальных объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захоронения                                              стр.34

Глава 2.9.	Расчетные показатели объектов промышленности, агропромышленного комплекса, логистики и коммунально-складского хозяйства.                                           стр.35-59

Глава2.10.	Культура и искусство                                                                                         стр.59-60

Глава 2.11.	Расчетные показатели объектов благоустройства, мест массового отдыха населения

стр.60-61

Глава 2.12.	Расчетные показатели объектов, предназначенных для создания условий обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания                                                                                    стр.61-62

Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ
НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Глава 3.1.	Обоснование расчетных показателей автомобильных дорог местного значения, улично-дорожной сети, объектов дорожного сервиса                                    стр.63-70

Глава 3.2.	Расчетные показатели защитных сооружений, средств для защиты территорий от чрезвычайных ситуаций                                                                                     стр.70-75

## Глава 3.3.	Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области образования

## стр.75-77

## Глава 3.4.	Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к области здравоохранения                                                                                                стр.77-79

Глава 3.5.	Обоснование расчетных показателей объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта                                                      стр.79-80

Глава 3.6.	Обоснование расчетных показателей объектов жилищного строительства муниципальной собственности, помещений муниципального жилищного фонда, показателей жилой застройки                                                                           стр.80-83

Глава 3.7.	Обоснование расчетных показателей по объектам инженерной инфраструктуры, сбору, вывозу, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов

стр.83-88

Глава 3.8.	Обоснование расчетных показателей муниципальных объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захоронения                                       стр.88

Глава 3.9.	Расчетные показатели объектов промышленности, агропромышленного комплекса, логистики и коммунально-складского хозяйства.                                           стр.88-90

Глава 3.10.	Обоснование расчетных показателей объектов культуры                             стр.90-91

Глава 3.11.	Обоснование расчетных показателей объектов благоустройства, мест массового отдыха населения                                                                                                стр.91-95

Глава 3.12.	Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных для создания условий обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания                                                                                    стр.95-98

Раздел 4. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ
ЧАСТИ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

## Глава 4.1.	Область применения расчетных показателей нормативов градостроительного проектирования города Майкопа                                                                    стр. 99-100

Глава 4.2.	Правила применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования города Майкопа                                            стр.101

Раздел 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. Термины и определения

Граница городского, сельского населенного пункта – законодательно установленная линия, отделяющая земли городского или сельского населенного пункта от иных категорий земель;

Земельный участок – часть поверхности земли, имеющая фиксированные границы, площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в земельном кадастре и документах государственной регистрации;

Зона (район) застройки – застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения;

Квартал – планировочная единица застройки в границах красных линий, ограниченная магистральными или жилыми улицами;

Красная линия – граница, отделяющая территорию квартала, микрорайона и других элементов планировочной структуры от улиц, дорог, проездов, площадей, а также других земель общего пользования в городских и сельских поселениях;

Линия регулирования застройки – граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений и сооружений, с отступом от красной линии или от границ земельного участка;

Зона усадебной застройки – территория, занятая преимущественно одно- двухквартирными 1-2-этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках от 1000 до 2000 м² и более, предназначенными для садоводства, огородничества, а также в разрешенных случаях для содержания скота;

Зона коттеджной застройки – территории, на которых размещаются отдельно стоящие одноквартирные 1-2-3-этажные жилые дома с участками, как правило, от 800 до 1200 м² и более, как правило, не предназначенными для осуществления активной сельскохозяйственной деятельности;

Блокированные жилые дома – жилые дома с числом этажей не более трех, состоящие из нескольких блоков, число которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на территорию общего пользования;

Городской узел – территория общественного назначения, формирующаяся на пересечении магистральных улиц общегородского значения;

Примагистральная территория – территория, примыкающая к магистральным улицам общегородского значения на отрезках, соединяющих центр города с городским узлом или городские узлы между собой;

Межмагистральные территории – территории, ограниченные красными линиями магистральных улиц общегородского значения, границами территорий городских узлов и примагистральных территорий;

Улица, площадь – территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети города;

Квартал – межуличная территория, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети;

Морфотипы – (от греческого «морфос» - форма) типы застройки, сложившиеся в период эволюционного развития города;

Территории природного комплекса (ПК) города, сельского населенного пункта – территории с преобладанием растительности и (или) водных объектов, выполняющие преимущественно средозащитные, природоохранные, рекреационные, оздоровительные и ландшафтообразующие функции;

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – территории с расположенными на них природными объектами, имеющими особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, на которых в соответствии с законодательством установлен режим особой охраны: национальный парк, природный, природно-исторический парк, природный заказник, памятник природы, городской лес или лесопарк, водоохранная зона и другие категории особо охраняемых природных территорий;

Озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

Градостроительное зонирование – установление границ территориальных зон с регламентами их использования по функциональному назначению, параметрам застройки и ландшафтной организации;

Пешеходная зона – территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию;

Хранение – пребывание автотранспортных средств, принадлежащих постоянному населению города, по месту регистрации автотранспортных средств;

Парковка – временное пребывание на стоянках автотранспортных средств, принадлежащих посетителям объектов различного функционального назначения;

Автостоянки – открытые площадки, предназначенные для хранения или парковки автомобилей. Автостоянки для хранения могут быть оборудованы навесами, легкими ограждениями боксов, смотровыми эстакадами. Автостоянки могут устраиваться внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении проезжей части) либо уличными (на проезжей части, обозначенными разметкой);

Гостевые стоянки – открытые площадки, предназначенные для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон;

Гаражи-стоянки – здания и сооружения, предназначенные для хранения или парковки автомобилей, не имеющие оборудования для технического обслуживания автомобилей, за исключением простейших устройств - моек, смотровых ям, эстакад. Гаражи-стоянки могут иметь полное или неполное наружное ограждение;

Гаражи – здания, предназначенные для длительного хранения, парковки, технического обслуживания автомобилей;

Стоянка автомобилей (автостоянка, паркинг, парковка, гараж, гараж-стоянка) –здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенная для хранения (стоянки) преимущественно легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, скутеров), которые могут быть: встроенными, встроено-пристроенными, отдельностоящими, пристроенными, подземными; наземными закрытого типа; плоскостными открытого типа; открытого типа; модульными быстровозводимыми; плавучими (дебаркадерными); механизированными; полумеханизированными; обвалованными; перехватывающими;

Временное хранение легковых автомобилей и других мототранспортных средств – кратковременное (не более 12 ч) хранение (не более 12 ч) на стоянках автомобилей на незакрепленных за конкретными владельцами машиноместах;

Паркинг – место для стоянки автомобилей;

Плоскостная открытая стоянка автомобилей – специальная площадка (без устройства фундаментов) для открытого или закрытого (в отдельных боксах или металлических тентах) хранения автомобилей и других индивидуальных мототранспортных средств в одном уровне;

Подземная стоянка автомобилей – стоянка автомобилей, имеющая все этажи при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещений;

Помещение для хранения – основное помещение стоянки автомобилей, по назначению и использованию не относящееся к складским помещениям;

Постоянное хранение легковых автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, прицепов и т.п.): Длительное (более 12 ч) хранение автомототранспортных средств на стоянках автомобилей, на закрепленных за конкретными автовладельцами машиноместах;

Эксплуатируемая крыша – функционально пригодное для градостроительных и архитектурно-строительных целей пространство на эксплуатируемой поверхности плоского покрытия крыши здания;

Виды реконструкции – виды градостроительной деятельности в городах:

а) Регенерация - сохранение и восстановление объектов культурного наследия и исторической среды;

б) Ограниченные преобразования - сохранение градостроительных качеств объектов культурного наследия и исторической среды и их развитие на основе исторических традиций;

в) Активные преобразования - изменение градостроительных качеств среды с частичным их сохранением;

Градоформирующий потенциал наследия – совокупность качеств наследия, определяющих границы и возможности его влияния на градостроительное развитие территорий города, его районов, локальных участков;

Зоны (территории) исторической застройки – включают всю застройку, появившуюся до развития крупнопанельного домостроения и перехода к застройке жилыми районами и микрорайонами, т.е. до середины 50-х гг. XX века;

Историческая среда – городская среда, сложившаяся в районах исторической застройки;

Целостная историческая среда – городская среда, сохранившаяся в историческом виде или соответствующая ей по своим характеристикам и способствующая наилучшему проявлению ценных качеств объектов культурного наследия;

Частично нарушенная историческая среда – историческая среда с отдельными дисгармоничными включениями или утратой отдельных элементов;

Нарушенная историческая среда – среда, характеристики которой не соответствуют исторической;

Природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие свои природные свойства;

Природно-антропогенный объект – природный объект, измененный в результате хозяйственной и иной деятельности, и (или) объект, созданный человеком, обладающий свойствами природного объекта и имеющий рекреационное и защитное значение.

Естественная экологическая система (экосистема) – объективно существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-территориальные границы, в которой живые (растения, животные и другие организмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное целое и связаны между собой обменом веществ и энергией.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, изъятые решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования, для которых установлен режим особой охраны;

Природные территории – территории, в пределах которых расположены природные объекты, отличающиеся присутствием экосистем (лесных, луговых, болотных, водных и др.), преобладанием местных видов растений и животных, свойственных данному природному сообществу, определенной динамикой развития и пр. Они имеют преимущественно природоохранное, средообразующее, ресурсосберегающее, оздоровительное и рекреационное значение;

Озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом;

Зоны с особыми условиями использования территорий – охранные; санитарно-защитные зоны; зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры); объекты культурного наследия народов Российской Федерации; водоохранные зоны; зоны охраны источников питьевого водоснабжения; зоны охраняемых объектов; иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и инструкций;

Зеленая зона – территория лесного фонда, расположенная за пределами городской черты, занятая лесами и лесопарками, выполняющими защитные и санитарно-гигиенические функции и являющимися местом отдыха населения (ГОСТ 17.5.3.01- 01-78);

Квартал (микрорайон) – основной планировочный элемент застройки в границах красных линий или других границ, размер территории которого, как правило, от 5 до 60 га. В квартале (микрорайоне) могут выделяться земельные участки жилой застройки для отдельных домов (домовладений) или групп жилых домов в соответствии с планом межевания территории;

Район – формируется как группа кварталов (микрорайонов), как правило, в пределах территории, ограниченной городскими магистралями, линиями железных дорог, естественными рубежами (река, лес и др.). Площадь территории района не должна превышать 250 га;

Термины и определения, не указанные в настоящем разделе, применяются в значениях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.2. Цели и задачи разработки местных нормативов
градостроительного проектирования городского округа «Город Майкоп»

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Майкоп» разработаны в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории городского округа.

Задачи:

- Установление расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа относящиеся к следующим областям:

- транспорт, автомобильные дороги местного значения в границах городского округа;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории городского округа и ликвидация их последствий;

- образование;

- здравоохранение;

- физическая культура, спорт, отдых и туризм;

- жилищное строительство;

- инженерная инфраструктура, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

- организация ритуальных услуг;

- промышленность, агропромышленный комплекс, логистика и коммунально-складское хозяйство;

- культура и искусство;

- благоустройство и озеленение территории городского округа, использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;

- связь, общественное питание, торговля, бытовое и коммунальное обслуживание;

- Установление расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

1.3. Общая характеристика состава и содержания местных нормативов
градостроительного проектирования городского округа «Город Майкоп»

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Майкоп» (далее также - местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статей 29.2 и 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 17.2 Закона Республики Адыгея «О градостроительной деятельности».

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установленными статьей 17.2 Закона Республики Адыгея «О градостроительной деятельности» и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа «Город Майкоп».

Местные нормативы градостроительного проектирования города Майкопа включают в себя следующие разделы:

Раздел 1. Основная часть

Раздел 2. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования. В основной части установлены расчетные показатели для объектов местного значения, установленные статьей 17.2 Закона Республики Адыгея «О градостроительной деятельности»

Раздел 3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования

Раздел 4. Область применения

Раздел 2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Глава 2.1. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения,
улично-дорожной сети, объектов дорожного сервиса

2.1.1. Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения,
улично-дорожная сеть

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Улично-дорожная сеть (улицы и дороги, проезды общего пользования, пешеходные и велосипедные дорожки)1) (код 12.0) | км/1 км² территории | 2,2 | Не нормируется |

1) параметры, включая размеры перечисленных элементов улично-дорожной сети, ширина основных улиц и дорог в красных линиях, определяются документом территориального планирования – Генеральным планом города Майкопа.

2.1.2. Расчетные показатели обеспеченности объектов автомобильными стоянками

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности, машиномест | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | 2020 г. | 2030 г. | Единица измерения | Величина |
| Стоянки автомобилей для многоквартирных жилых домов массового (эконом) класса |
| 1 | - Стоянка для постоянного хранения | Площадь земельного участка - 25 кв. м. Размер парковочного места - 5,3х2,5 м. для инвалидов, пользующихся креслами-колясками - 6,0х3,6 м. | 2 кв. м./чел | 2,3 кв. м/чел. | м | 8001) 15002) |
| 2 | - Гостевая стоянка | Площадь земельного участка - 25 кв. м. Размер парковочного места - 5,3х2,5 м. для инвалидов, пользующихся креслами-колясками - 6,0х3,6 м. | 6% от расчетного количества парковочных мест | 6% от расчетного количества парковочных мест | м | 100 |

Количество мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке (остановке) автотранспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха- не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) от расчетного количества парковочных мест.

Места для личного автотранспорта инвалидов желательно размещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 100 м.

1) уровень территориальной доступности для свободных от застройки территорий;

2) уровень территориальной доступности для реконструируемых территорий.

Количество велопарковок при многоквартирной застройке - 0,1 коэф. к одному расчетному виду (легковому автомобилю).

Стоянки для временного хранения автомобилей. Здания и сооружения

| 1 | Коммунальное обслуживание. Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помещений, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг) (код 3.1) | на 100 работающих | 8 | 11 | м | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Социальное обслуживание. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам социальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребенка, детские дома, пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психологической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат); размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам (код 3.2) | на 100 работающих | 24 | 30 | м | 250 |
| 3 | Бытовое обслуживание. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) (код 3.3) | на 100 работающих | 8 | 11 | м | 250 |
| 4 | Здравоохранение. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 (код 3.4) | на 100 коек/100 посещений | 6/4 | 8/5 | м | 250 |
| 5 | Образование и просвещение. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению). Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 (код 3.5) | на 100 работающих | 18 | 23 | м | 100 |
| 6 | Культурное развитие. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и кинозалов, театров, филармоний, планетариев; устройство площадок для празднеств и гуляний; размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов (3.6) | 100 мест или единовременных посетителей | 18 | 23 | м | 250 |
| 7 | Религиозное использование. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища) (код 3.7) | 100 мест | 10 | 12 | м | 250 |
| 8 | Общественное управление. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность; размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку, размещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации (код 3.8) | на 100 работающих | 24 | 30 | м | 250 |
| 9 | Обеспечение научной деятельности. Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира (код 3.9) | на 100 работающих | 18 | 23 | м | 250 |
| 10 | Ветеринарное обслуживание. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.10.1 - 3.10.2 (код 3.10) | на 100 мест/100 посещений | 6/4 | 8/5 | м | 250 |
| 11 | Деловое управление. Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) (код 4.1) | на 100 работающих | 24 | 30 | м | 250 |
| 12 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы). Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования с кодами 4.5-4.9; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра (код 4.2) | на 100 м² торговой площади | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование 1 | м | 150 |
| 13 | Рынки. Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка (код 4.3) | на 50 торговых мест | 30 | 38 | м | 150 |
| 14 | Магазины. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м (код 4.4) | на 100 м² торговой площади | 9 | 11 | м | 250 |
| 15 | Банковская и страховая деятельность. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые (код 4.5) | на 100 работающих | 24 | 30 | м | 250 |
| 16 | Общественное питание. Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (код 4.6) | 100 мест | 18 | 23 | м | 150 |
| 17 | Гостиничное обслуживание. Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них (код 4.7) | 100 мест | 18 | 23 | м | 250 |
| 18 | Развлечения. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения: дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов, ипподромов, игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр) и игровых площадок (код 4.8) | 100 единовременных посетителей | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование | м | 400 |
| 19 | Спорт. Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); размещение спортивных баз и лагерей (код 5.1) | 100 мест | 6 | 8 | м | 250 |
| 20 | Склады. Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов. (код 6.9) | На 500 кв. м. | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование | м | 400 |
| 21 | Торговая площадь на первых этажах в многоквартирной застройке (код 2.7) | На 100 кв. м торговой площади | 9 | 9 | м | 100 |
| 22 | Промышленность (код 6.2-6.6) | 100 работающих в двух смежных сменах | 12 | 15 | м | 400 |
| 24 | Транспорт. Размещение различного рода путей сообщения и сооружений, используемых для перевозки людей или грузов, либо передачи веществ. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 7.1 -7.5 (код 7.0) | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | 18 | 23 | м | 250 |
| 25 | Размещение парков культуры и отдыха, скверов, бульваров, площадей, набережных, береговых полос водных объектов общего пользования, код (12.0) | 100 единовременных посетителей | 8 | 11 | м | 250 |

Рекреационные территории и объекты отдыха

| 26 | Отдых (рекреация). Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за парками, городскими лесами, садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них. (код 5.0) | 100 единовременных посетителей | 24 | 30 | м | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Природно-познавательный туризм. Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; осуществление необходимых природоохранных и природовосстановительных мероприятий (код 5.2) | 100 единовременных посетителей | 18 | 23 | м | 1000 |
| 28 | Туристическое обслуживание. Размещение пансионатов, туристических гостиниц, кемпингов, домов отдыха, не оказывающих услуги по лечению, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них; размещение детских лагерей (код 5.2.1) | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 8 | 11 | м | 1000 |
| 29 | Охота и рыбалка. Обустройство мест охоты и рыбалки, в том числе размещение дома охотника или рыболова, сооружений, необходимых для восстановления и поддержания поголовья зверей или количества рыбы (код 5.3) | 100 единовременных посетителей | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование | м | 1000 |
| 30 | Причалы для маломерных судов. Размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и других маломерных судов (код 5.4) | 100 единовременных посетителей | По заданию на проектирование | По заданию на проектирование | м | 1000 |
| 31 | Общественное питание. Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) (код 4.6) | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 12 | 15 | м | 1000 |
| 32 | Ведение садоводства. Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры; размещение хозяйственных строений и сооружений (код 13.2) | 10 участков | 12 | 15 | м | 1000 |

В столицах республик, городах-курортах и городах - центрах туризма следует предусматривать стоянки автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды.

2.1.3. Расчетные показатели объектов дорожного сервиса, кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Объекты по техническому обслуживанию автомобилей1) | пост/ 200 автомобилей | 1 | Не нормируется |
| 2 | Автозаправочные станции1) | объект / 1200 автомобилей | 1 |  |

1) размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряжённых с территориями автодорог и улиц городского значения.

2.1.4. Расчетные показатели объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Остановки общественного городского транспорта | Не нормируется | м | 500 |
| 2 | Станции технического обслуживания городского пассажирского транспорта | единиц / транспорт. предприятие | 1 | Не нормируется |
| 3 | Транспортно-эксплуатационные предприятия городского транспорта | единиц / вид транспорта | 1 |  |

Глава 2.2 Расчетные показатели защитных сооружений, средств
для защиты территорий от чрезвычайных ситуаций

2.2.1. Расчетные показатели водоохранных зон, прибрежно-защитные зон,
береговых полос Майкопского водохранилища и р. Белой

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Ширина водоохранной зоны Майкопского водохранилища и р. Белой | м | 200 | Не нормируется |
| Ширина прибрежно-защитной полосы Майкопского водохранилища и р. Белой | м | 40 | Не нормируется |
| Ширина береговой полосы Майкопского водохранилища и р. Белой | м | 20 | Не нормируется |
| Свободный доступ граждан. к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | Не нормируется | 350 м |

К водным объектам общего пользования и их береговым полосам должен быть обеспечен свободный доступ граждан.

2.2.2. Расчетные показатели защитных сооружений,
средств для защиты территорий от чрезвычайных ситуаций

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Берегозащитные сооружения | % протяженности береговой линии, требующей защиты | 100 | Не нормируется |

# 2.2.3. Расчетные показатели зон (желтых линии) возможного образования завалов
от зданий (сооружений) различной этажности (высоты), в условиях сейсмики

| Этажность | Зона возможного образования завалов при уклоне |
| --- | --- |
|  | до 10% включительно | от 10% до 20% включительно | от 21% до 30% включительно | от 31% и более |
|  | от протяженных сторон зданий и сооружений | от торцов зданий и сооружений | от зданий и сооружений башенного типа | а* | а** | а* | а** | а* | а** |
| До 9 этажей (до 27 м) | 0,3 Н | 0,2 Н | 0,3 Н | 0,25 Н | 0,35 Н | 0,2 Н | 0,4 Н | 0,15Н | 0,45Н |
| 10-16 этажей (30-48 м) | 0,4 Н | 0,3 Н | 0,4 Н | 0,35 Н | 0,45 Н | 0,3 Н | 0,5 Н | 0,25Н | 0,55Н |
| Более 17 этажей (более 50 м) | 0,5 Н | 0,4 Н | 0,5 Н | 0,45 Н | 0,55 Н | 0,4 Н | 0,6 Н | 0,35Н | 0,65Н |
| Обозначения: - а* показатель образования завала вверх по склону; - а**- показатель образования завала вниз по склону; - Н - высота здания (сооружения), м. |

Примечание:

Ширину городской автомагистрали между «желтыми линиями» следует принимать не менее 7 м. Расстояние между зданиями или сооружениями, расположенными по обеим сторонам проезжей части автомагистрали, следует принимать равным сумме зон возможного образования завалов от указанных зданий и сооружений, и нормативной ширины городской автомагистрали между «желтыми линиями».

2.2.4. Расчетные показатели объектов, предназначенных
для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

| № п/п | Наименование объекта1) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Пожарное депо | объект | 5 | мин. | 10 |
| 2 | Количество пожарных автомобилей | шт. | 2х8+3х6* | - | - |
| 3 | Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники | Не нормируется | м | 1503) |

- размещение иных объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, кроме перечисленных в этой таблице, нормируется строительными нормами по проектированию систем наружного водоснабжения и иными нормативными документами;

- *- каждое слагаемое - количество пожарных депо и количество пожарных автомобилей в каждом;

- за максимально допустимый уровень территориальной доступности дороги (улицы, проезда) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники принимается половина расстояния между соседними дорогами (улицами, проездами).

2.2.5. Расчетные показатели объектов, предназначенные для осуществления
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Спасательные посты (станции) на водных объектах | объект / 200 м береговой линии | 1 | м | 200 |
| 2 | Объекты оказания первой медицинской помощи на водных объектах | объект / 200 м береговой линии | 11) | м | 200 |
| 3 | Площадь участка акватории водного объекта, отведенного для купания при проточном водном объекте | кв. м/1-н купающийся | 4 | Не нормируется |
| 4 | Площадь участка акватории водного объекта, отведенного для купания при непроточном водоеме | кв. м/1-н купающийся | 10 | Не нормируется |
| 5 | Площадь пляжа | кв. м/человека | 3 | Не нормируется |

- 1)	в составе спасательного поста (станции) на водном объекте.

Глава 2.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к области образования

2.3.1. Расчетные показатели дошкольных образовательных организаций

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Дошкольная образовательная организация общего типа | мест на 1000 жителей | Расчет по демографии1) с учетом уровня обеспеченности детей дошкольными образовательными организациями, не менее-92 (Региональные нормативы) | м | 3002) |
| 2 | Дошкольная образовательная организация специализированного типа | % от численности детей 1-6 лет | 3 | Не нормируется |
| 3 | Дошкольная образовательная организация оздоровительная | % от численности детей 1-6 лет | 12 |  |

1)	объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 100% численности детей дошкольного возраста, в том числе: - в дошкольных образовательных организациях -85%; в дошкольных образовательная организация специализированного типа - 3%; в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа - 12%;

2)	в районах малоэтажной застройки (1-3 этажа) допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной доступности детских дошкольных учреждений общего типа до 500 м.

2.3.2. Расчетные показатели общеобразовательных организаций

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Общеобразовательная организация (школа, лицей, гимназия) | учащихся на 1000 жителей | Расчет по демографии1) с учетом уровня охвата школьников, не менее– 140 (региональные нормативы) | м | 5002) |
| 2 | Межшкольный учебно-производственный комбинат | учащихся на 1000 жителей | 7.3 | 10 км |
| 3 | Общеобразовательные организации, имеющие интернат | По заданию на проектирование, не менее 0.91 места на тыс. жителей | Не нормируется |
| 4 | Профессиональные образовательные организации (колледжи) | По заданию на проектирование. не менее 16 мест на тыс. жителей | мин. транспортной доступности | 30 |

- обеспеченность общеобразовательными организациями принимать с учетом 100%-ного охвата детей неполным средним образованием (I-IX классы) и до 75% детей - средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену;

- для общеобразовательных учреждений при малоэтажной застройке (1-3 этажа) - 750 м.

2.3.3. Расчетные показатели объектов дополнительного образования

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Дворец (Дом) творчества школьников | % от общего числа школьников | 3,3 | Не нормируется |
| 2 | Станция юных техников | % от общего числа школьников | 0,9 |  |
| 3 | Станция юных натуралистов | % от общего числа школьников | 0,4 |  |
| 4 | Станция юных туристов | % от общего числа школьников | 0,4 |  |
| 5 | Детско-юношеская спортивная школа | % от общего числа школьников | 18.2 |  |
| 6 | Детская школа искусств (музыкальная, художественная, хореографическая) | % от общего числа школьников | 11 |  |

2.3.4. Расчетные показатели объектов для организации
отдыха детей в каникулярное время

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей | % от общего числа школьников | 20 | м | 500 |

Глава 2.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области здравоохранения

2.4.1. Расчетные показатели объектов здравоохранения

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Объекты, относящиеся к области оказания медицинской помощи |
| 1 | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями | коек на 1000 жителей | По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения, но не менее 13,47 В том числе: -больничных-10,2; -полустационарных - 1,42; - в домах сестринского ухода-1,8; - хосписах-0,05 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара | посещение в смену | 18,15 на 1 тыс. чел. | м | 1000 |
| 3 | Консультативно- диагностический центр | м² общей площади | По заданию на проектирование | Не нормируется |
| 4 | Фельдшерский пункт | 1 объект | По заданию на проектирование | м | 1000 |
| 5 | Станция (подстанция) скорой медицинской помощи | автомо- биль с носилками | 1 на 10 тыс. чел. | мин. транспортной доступности (автомобиля до пациента) | 15 |
| 6 | Аптека | объект | 1 на 13 тыс. жителей | м | 500 (800 при мало-этажной застройке) |
| 7 | Молочная кухня (для детей до 1 года) | порция в сутки на 1 ребенка | 4 на 1 тыс. чел. | м | 500 |
| 8 | Раздаточный пункт | м² общ. пл. на 1 ребенка | 0,3 на 1 тыс. чел. | м | 500 |
| 9 | Санаторно-курортное учреждение | место | По заданию на проектирование | Не нормируется |

Глава 2.5. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям
физической культуры и массового спорта

2.5.1. Расчетные показатели объектов физической культуры и массового спорта

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Объекты физической культуры и массового спорта квартального (микрорайона) |
| 1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий микрорайона | м² общ. площади на 1000 чел. | 80 | м | 500 |
| 2 | Территория плоскостных спортивных сооружений квартального | га на 1000 чел. | 0,1 | м | 500 |
| Объекты физической культуры и массового спорта районного значения |
| 3 | Спортивный зал общего пользования в физкультурно-спортивном центре жилого района | м² площади пола на 1000 чел. | 60 | м | 1500 |
| 4 | Бассейн крытый (открытый) общего пользования жилого района | м² зеркала воды на 1000 чел. | 20 |  |  |
| 5 | Территория плоскостных спортивных сооружений жилого района | га на 1000 чел. | 0,25 |  |  |
| Объекты физической культуры и массового спорта городского значения |
| 6 | Территория плоскостных спортивных сооружений городского значения | га на 1000 чел. | 0,35 | мин. транспортной доступности | 30 |

Глава 2.6. Расчетные показатели объектов жилищного строительства
муниципальной собственности, помещений муниципального
жилищного фонда, показателей жилой застройки

Размещать жилые и общественные здания необходимо с учетом плана желтых линий (границы максимально допустимых зон возможного распространения завалов (обрушений) зданий (сооружений, строений) в результате разрушительных землетрясений, иных бедствий природного или техногенного характера), ширины проездов для обеспечения беспрепятственного ввода и передвижения сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также размещения пожарных гидрантов на свободной от возможных завалов территории.

## 2.6.1. Расчетные показатели объектов жилищного строительства муниципальной собственности, помещений муниципального жилищного фонда

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Учётная норма площади жилого помещения | м² общей площади / 1 чел. | 10,1 | Не нормируется |
| 2 | Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма | м² общей площади / 1 чел. | от 24 до 33 кв. м. общей площади - для одиноко проживающих граждан | Не нормируется |
|  |  |  | от 34 до 42 кв. м. общей площади - на семью из двух человек |  |
|  |  |  | от 15 до 18 кв. м. общей площади - на каждого члена семьи при численности семьи, состоящей из трех и более человек |  |

При изменении социальной нормы жилищной обеспеченности в законодательном порядке удельные размеры земельных участков, м²/чел., следует рассчитывать с учетом изменений.

2.6.2. расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности
(расчетная минимальная обеспеченность) общей площадью жилых помещений
в среднем по городскому округу на расчетные периоды

| Наименование | Фактические отчетные показатели, м²/чел. | Показатели на расчетные периоды, м²/чел. |
| --- | --- | --- |
|  | 01.01.2016 | 2020 год | 2030 год |
| Расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений | 27.1 | 30,0 | 35,0 |

Примечание:

- Показатели, приведенные в таблице, рассчитаны на основании статистических и демографических данных по муниципальному образованию «Город Майкоп» с учетом перспективы развития.

- Расчетные показатели на перспективу корректируются с учетом фактической расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений, достигнутой в 2020 и 2030 годах.

2.6.3. Расчетные показатели дифференциации структуры
жилищного фонда по жилищной обеспеченности.

| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Норма площади жилого дома и квартиры в расчете на одного человека, м² |
| --- | --- |
| Массовый | 27.1кв. м. (А)1) |
| Социальный2) средний показатель на одного человека 15,3-20 | от 24 кв. м до 33 кв. м общей площади - для одиноко проживающих граждан (В)3) |
|  | от 34 кв. м до 42 кв. м общей площади - на семью из двух человек (В)3) |
|  | от 15 кв. м до 18 кв. м общей площади - на каждого члена семьи при численности семьи, состоящей из трех и более человек (В)3) |

- А– статистические данные по городу Майкопе (27.1 м² - данные за 2015 год);

- социальное жилье:

- жилье, при котором право собственности на домовладение принадлежит государству или муниципалитету;

- жилье, реализуемое покупателям или предоставляемое в наем по ценам ниже рыночных;

- коммерческое жилье гостиничного типа, обеспечивающее минимальный уровень нормы площади квартиры на одного человека и минимальный уровень рыночной цены.

- В – нормы площади жилых помещений в г. Майкопе, утвержденные Постановлением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 6 мая 2005 г. №618 «Об установлении нормы предоставления жилого помещения по договору социального найма» и от 21 сентября 2005 г. №713 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения».

2.6.4. Расчетные показатели дифференциации структуры
жилищного фонда по уровню комфорта

| Тип жилого дома и квартиры по уровню комфорта | Норма площади жилого дома, квартиры, м² на 1 чел. | Формула заселения жилого дома, квартиры | Рекомендуемая доля в общем объеме строительства, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Престижный (бизнес-класс) | от 40 (без ограничений) | k = №+1 k = №+2 | 10 15 |
| Массовый (эконом-класс) (по расчетам минимальной обеспеченности) | от 27 до 35 | k = № k = №+1 | 25 30 |
| Социальный (муниципальное жилище) | 17.5 | k = №-1 k = № | 60 30 |
| Специализированный | законодательно установленная норма | k = №-2 k = №-1 | 7 5 |

Примечание:

1. k – общее количество жилых комнат в квартире или доме, №– численность проживающих людей.

2. В числителе приведены показатели на среднесрочную перспективу (2020 год), в знаменателе – на расчетный срок (2030 год). Доля в общем объеме строительства принимается дифференцированно в зависимости от социально-демографической ситуации и доходов населения.

3. Специализированные типы жилища – дома гостиничного типа, специализированные жилые комплексы и др.

4. Указанные нормативные показатели являются рекомендуемыми и не могут служить основанием для установления нормы реального заселения. Рекомендуемые нормативные показатели для престижного и массового типов жилых домов могут быть изменены в процессе подготовки генерального плана городского округа.

2.6.5. Расчетные показатели структуры нового жилищного строительства
по типам застройки и этажности

| Тип застройки | Этажность | Структура новой жилой застройки, % |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 год | 2030 год |
| Малоэтажная | Индивидуальная (одноквартирные жилые дома, в том числе коттеджного типа) | до 3 включительно | 20 | 20 |
|  | многоквартирные | до 3 включительно | 20 | 17 |
| Средне этажная многоквартирная | от 4 до 8 включительно | 20 | 20 |
| Многоэтажная многоквартирная | 9 и более | 40 | 43 |
| ВСЕГО: |  | 100,0 | 100,0 |

Примечание: При подготовке генерального плана городского округа структуру новой жилой застройки следует принимать в соответствии с особенностями перспективы развития жилищного строительства.

2.6.6. Расчетные укрупненные показатели площади жилой зоны
городского округа для различных типов жилой застройки

| Тип застройки | Укрупненные показатели площади жилой зоны, га на 1000 чел. |
| --- | --- |
|  | 2020 год | 2030 год |
| Многоэтажная многоквартирная застройка (9 и более этажей) | 10,5 | 12,0 |
| Среднеэтажная многоквартирная застройка (4-8 этажей) | 12,0 | 14,0 |
| Малоэтажная многоквартирная застройка (до 3 этажей) | 15,0 | 17,5 |
| Малоэтажная блокированная застройка (до 3 этажей) | без земельных участков | 15,0 | 17,5 |
|  | с земельными участками | 30,0 | 35,0 |

2.6.7. Расчетные показатели плотности населения территории
жилого района на расчетный период составляют

| Зоны различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения территории жилого района, чел./га, не менее |
| --- | --- |
|  | 2016 год | 2020 год | 2030 год |
| Высокая | 135 | 120 | 105 |
| Средняя | 120 | 110 | 95 |
| Низкая | 110 | 100 | 85 |

Примечание. В районах индивидуального жилищного строительства, где не планируется строительство централизованных инженерных систем, допускается уменьшать плотность населения, но принимать ее не менее 40 чел./га.

2.6.8. Расчетные показатели плотности населения территории
квартала (микрорайона) составят

| Зоны различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения на территории квартала (микрорайона), чел./га, при показателях жилищной обеспеченности, м²/чел. |
| --- | --- |
|  | 2016год | 2020 год | 2030 год |
|  | 27,1 | 30,0 | 35,0 |
| Высокая | 200 | 180 | 155 |
| Средняя | 200 | 180 | 155 |
| Низкая | 120 | 110 | 95 |

Примечание.

1. В условиях реконструкции сложившейся застройки расчетную плотность населения допускается увеличивать или уменьшать, но не более чем на 10 %.

2. При застройке территорий, примыкающих к лесам и лесопаркам или расположенных в их окружении, суммарную площадь озелененных территорий допускается уменьшать, но не более чем на 30 %, соответственно увеличивая плотность населения.

2.6.9. Расчетная максимальная плотность населения на территории квартала (микрорайона) по расчетным периодам не должна превышать: 225 чел/га при жилищной обеспеченности 27.1 кв.м/чел; 200 чел./га на среднесрочную перспективу (2020 год) при средней расчетной жилищной обеспеченности 30,0 м²/чел. и 175 чел./га на расчетный срок (2030 год) при средней расчетной жилищной обеспеченности 35,0 м²/чел.

    - Расчетные показатели плотности застройки участков
жилых и общественно-деловых зон

Основными показателями плотности застройки являются:

- коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

- коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

| Виды жилой застройки | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Застройка многоэтажными многоквартирными жилыми домами | 0,4 | 1,2 |
| То же реконструируемая | 0,6 | 1,6 |
| Застройка малоэтажными и среднеэтажными многоквартирными жилыми домами | 0,4 | 0,8 |
| Застройка малоэтажными блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками | 0,3 | 0,6 |
| Застройка индивидуальными одноквартирными жилыми домами, в том числе коттеджного типа, с приусадебными земельными участками | 0,2 | 0,4 |

| Виды застройки общественно-делового назначения | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Многофункциональная застройка | 1,0 | 3,0 |
| Специализированная общественная застройка | 0,8 | 2,4 |

Примечание:

1. Для жилых и общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, площадок и других объектов благоустройства.

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

3. В случае если в микрорайоне или в жилом районе наряду с многоквартирными и блокированными домами имеется локальная застройка индивидуальными жилыми домами, расчетные показатели плотности принимаются как при застройке многоквартирными жилыми домами.

Интенсивность использования территории общественно-деловой зоны характеризуется плотностью застройки (тыс. кв. м/га) и процентом застройки территории.

Минимальные показатели интенсивности использования участков
общественно-деловых зон:

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Процент застройки территории | % | 40 | Не регламентируется |
| Плотность застройки | тыс. кв. м/га | 20 | Не регламентируется |

2.6.11. Расчетное нормативное соотношение территорий различного функционального назначения в составе жилых образований коттеджной застройки, %

| Вид жилого образования | Участки жилой застройки | Участки общественной застройки | Территории зеленых насаждений | Улицы, проезды, стоянки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коттеджный поселок | Не более 75 | 3,0-8,0 | Не менее 3,0 | 14,0-16,0 |
| Комплекс коттеджной застройки | Не более 85 | 3,0-5,0 | Не менее 3,0 | 5,0-7,0 |

Глава 2.7. Расчетные показатели по объектам инженерной инфраструктуры,
сбору, вывозу, утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов

2.7.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения

| № п/п | Наименование объекта (наименование ресурса)1) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Электроэнергия, электропотребление 2) | кВт·ч/год на 1 чел. | 1800 | Не нормируется |
| 2 | Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки 2) | ч/год | 5130 |  |
| 3 | Электрические нагрузки | кВт | - |  |

1)	для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2)	нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления.

2.7.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения

| № п/п | Наименование объекта (Наименование ресурса)1) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения | м3/год на 1 чел. | 120 | Не нормируется |
| 2 | Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей | м3/год на 1 чел. | 300 |  |
| 3 | Природный газ, при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | м3/год на 1 чел. | 180 |  |
| 4 | Тепловая нагрузка, расход газа | Гкал, м3/чел | - |  |

1)	для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2.7.3. Расчетные показатели объектов, относящихся
к области водоснабжения населения

| № п/п | Наименование объекта (наименование ресурса)1) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Водоснабжение, зона застройки многоквартирными (мало-, средне- и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями | л/сут. на 1 жителя | 2352) | Не нормируется |
| 2. | То же с централизованным горячим водоснабжением | л/сут. на 1 жителя | 2852) |  |
| 3. | Водоснабжение, зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями | л/сут. на 1 жителя | 2352) |  |
| 4. | То же с централизованным горячим водоснабжением | л/сут. на 1 жителя | 2852) |  |
| 5. | Гостиницы, пансионаты (k=1,15) | л/сут. на 1 место | 265 |  |
| 6. | Санатории и дома отдыха | л/сут. на 1 место | 173 |  |

1)	для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов;

2)	указанные нормы следует применять с учётом требований табл. 1 СП 31.13330.2012.

2.7.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения

| № п/п | Наименование объекта (наименование ресурса)1) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Бытовая канализация, зона застройки многоквартирными жилыми домами | % от водопотребления | 100 | Не нормируется |
| 2. | Бытовая канализация, зона застройки индивидуальными жилыми домами | % от водопотребления | 100 |  |
| 3. | Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения | м3/сут. с 1 га территории | 60 |  |

1)	для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов.

2.7.5. Расчетные показатели объектов, относящихся к области сбора,
вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Расчетные показатели предприятий по сбору, хранению и транспортировке отходов

| Наименование объекта (наименование услуги)1) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Вывоз бытового мусора | раз в неделю | зима | 3 | Не нормируется |
|  |  | лето | 6 |  |

- для определения минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в целях градостроительного проектирования необходимо использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующей услугой и характеристики планируемых к размещению объектов.

2.7.6. Расчетные показатели предприятий по утилизации и переработке отходов

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Объект размещения отходов (полигон ТБО) 1) | га | 20 | Не нормируется |

- норма площади объекта размещения отходов приведена для максимально допустимой высоты складирования отходов 45 м. Полигон с такой высотой складирования отходов относится к категории высоконагружаемых (высота складирования отходов более 20 м, нагрузка на площадь более 10 т/м² (100 тыс. т/га)). При уменьшении нагрузки и при высоте складирования отходов 12 м площадь полигона твёрдых отходов следует принимать 60 га.

Глава 2.8. Расчетные показатели муниципальных объектов, предназначенных
для организации ритуальных услуг, мест захоронения

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Дом траурных обрядов | объект на 0,5 млн. чел. | 1 | Не нормируется |
| 2 | Кладбища традиционного захоронения | га / 1000 чел. | 0,24 |  |
| 3 | Кладбища урновых захоронений после кремации | га / 1000 чел. | 0,02 |  |

В области организации мест захоронения

| Кладбища традиционного захоронения | Размер земельного участка для кладбища, га на 1 тыс. чел. | 0,24 Размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается |
| --- | --- | --- |
|  | Минимальные расстояния, м | До стен жилых домов; до зданий общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и лечебно-профилактических медицинских организаций | при площади: 10 га и менее – 100; от 10 до 20 га – 300: от 20 до 40 га – 500. |
| Кладбища для погребения после кремации | Минимальные расстояния, м |  | 100 |
|  | Размер земельного участка, га/1 тыс. чел. | 0,02 |

Глава 2.9. Расчетные показатели объектов промышленности, агропромышленного комплекса, логистики и коммунально-складского хозяйства

2.9.1. Расчетные показатели минимальной плотности застройки производственных зон

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Химическая промышленность |
|  | 1. Горно-химической промышленности | % | 28 | Не нормируется |
|  | 2. Азотной промышленности | % | 33 |  |
|  | 3. Фосфатных удобрений и другой продукции неорганической химии | % | 32 |  |
|  | 4. Содовой промышленности | % | 32 |  |
|  | 5. Хлорной промышленности | % | 33 |  |
|  | 6. Прочих продуктов основной химии | % | 33 |  |
|  | 7. Вискозных волокон | % | 45 |  |
|  | 8. Синтетических волокон | % | 50 |  |
|  | 9. Синтетических смол и пластмасс | % | 32 |  |
|  | 10. Изделий из пластмасс | % | 50 |  |
|  | 11. Лакокрасочной промышленности | % | 34 |  |
|  | 12. Продуктов органического синтеза | % | 32 |  |
| 2. | Металлургия |
|  | 1. Обогатительные железной руды и по производству окатышей мощностью, млн. т/год: |  |  | Не нормируется |
|  | 5-20 | % | 28 |  |
|  | более 20 | % | 32 |  |
|  | 2. Дробильно-сортировочные мощностью, млн. т/год: |  |  |  |
|  | до 3 | % | 22 |  |
|  | более 3 | % | 27 |  |
|  | 3. Ремонтные и транспортные (рудников при открытом способе разработки) | % | 27 |  |
|  | 4. Надшахтные комплексы и другие сооружения рудников при подземном способе разработки | % | 30 |  |
|  | 5. Коксохимические: |  |  |  |
|  | без обогатительной фабрики | % | 30 |  |
|  | с обогатительной фабрикой | % | 28 |  |
|  | 6. Метизные | % | 50 |  |
|  | 7. Ферросплавные | % | 30 |  |
|  | 8. Трубные | % | 45 |  |
|  | 9. По производству огнеупорных изделий | % | 32 |  |
|  | 10. По обжигу огнеупорного сырья и производству порошков и мертелей | % | 28 |  |
|  | 11. По разделке лома и отхода черных металлов | % | 25 |  |
| 3. | Цветная металлургия |
|  | 1. Алюминиевые | % | 43 | Не нормируется |
|  | 2. Свинцово-цинковые и титано-магниевые | % | 33 |  |
|  | 3. Медеплавильные | % | 38 |  |
|  | 4. Надшахтные комплексы и другие сооружения рудников при подземном способе разработки без обогатительных фабрик мощностью, млн. т/год: |  |  |  |
|  | до 3 | % | 30 |  |
|  | более 3 | % | 35 |  |
|  | 5. То же, с обогатительными фабриками | % | 30 |  |
|  | 6. Обогатительные фабрики мощностью, млн. т/год: |  |  |  |
|  | до 15 | % | 27 |  |
|  | более 15 | % | 30 |  |
|  | 7. Электродные | % | 45 |  |
|  | 8. По обработке цветных металлов | % | 45 |  |
|  | 9. Глиноземные | % | 35 |  |
| 4. | Целлюлозно-бумажные производства |
|  | 1. Целлюлозно-бумажные и целлюлозно-картонные | % | 35 | Не нормируется |
|  | 2. Переделочные бумажные и картонные, работающие на привозной целлюлозе и макулатуре | % | 40 |  |
| 5. | Энергетика |
|  | 1. Электростанции мощностью более 2000 МВт: |  |  | Не нормируется |
|  | а) без градирен: |  |  |  |
|  | атомные | % | 29 |  |
|  | ГРЭС на твердом топливе | % | 30 |  |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе | % | 38 |  |
|  | б) при наличии градирен: |  |  |  |
|  | атомные | % | 26 |  |
|  | ГРЭС на твердом топливе | % | 30 |  |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе | % | 35 |  |
|  | 2. Электростанции мощностью до 2000 МВт: |  |  |  |
|  | а) без градирен: |  |  |  |
|  | атомные | % | 22 |  |
|  | ГРЭС на твердом топливе | % | 25 |  |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе | % | 33 |  |
|  | б) при наличии градирен: |  |  |  |
|  | атомные | % | 21 |  |
|  | ГРЭС на твердом топливе | % | 25 |  |
|  | ГРЭС на газомазутном топливе | % | 33 |  |
|  | 3. Теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) при наличии градирен: |  |  |  |
|  | а) мощностью до 500 МВт: |  |  |  |
|  | на твердом топливе | % | 28 |  |
|  | на газомазутном топливе | % | 25 |  |
|  | б) мощностью от 500 до 1000 МВт: |  |  |  |
|  | на твердом топливе | % | 28 |  |
|  | на газомазутном топливе | % | 26 |  |
|  | в) мощностью более 1000 МВт: |  |  |  |
|  | на твердом топливе | % | 29 |  |
|  | на газомазутном топливе | % | 30 |  |
| 6. | Водное хозяйство |
|  | 1. Эксплуатационное и ремонтно-эксплуатационные участки мелиоративных систем и сельхозводоснабжения (ЭУ и РЭУ) | % | 50 | Не нормируется |
| 7. | Нефтяные и газовые производства |
|  | 1. Замерные установки | % | 30 | Не нормируется |
|  | 2. Нефтенасосные станции (дожимные) | % | 25 |  |
|  | 3. Центральные пункты сбора и подготовки нефти, газа и воды, млн. м/год: |  |  |  |
|  | до 3 | % | 35 |  |
|  | более 3 | % | 37 |  |
|  | 4. Установки компрессорного газлифта | % | 35 |  |
|  | 5. Компрессорные станции перекачки нефтяного газа производительностью, тыс. м/сут: |  |  |  |
|  | 200 | % | 25 |  |
|  | 400 | % | 30 |  |
|  | 6. Кустовые насосные станции для заводнения нефтяных пластов | % | 25 |  |
|  | 7. Базы производственного обслуживания нефтегазодобывающих предприятий и управлений буровых работ | % | 45 |  |
|  | 8. Базы материально-технического снабжения нефтяной промышленности | % | 45 |  |
|  | 9. Геофизические базы нефтяной промышленности | % | 30 |  |
| 8. | Машиностроение |
|  | 1. Паровых и энергетических котлов и котельно-вспомогательного оборудования | % | 50 | Не нормируется |
|  | 2. Энергетических атомных реакторов, паровых гидравлических и газовых турбин и турбовспомогательного оборудования | % | 52 |  |
|  | 3. Дизелей, дизель-генераторов и дизельных электростанций на железнодорожном ходу | % | 50 |  |
|  | 4. Прокатного, доменного, сталеплавильного, агломерационного и коксового оборудования, оборудования для цветной металлургии | % | 50 |  |
|  | 5. Механизированных крепей, выемочных комплексов и агрегатов, вагонеток, комбайнов для очистных и проходческих работ, струговых установок для добычи угля, погрузочно-разгрузочных и навалочных машин, гидравлических стоек, обогатительного оборудования, оборудования для механизированных работ на поверхности шахт и других машин, и механизмов для горной промышленности | % | 52 |  |
|  | 6. Электрических мостовых и козловых кранов | % | 50 |  |
|  | 7. Конвейеров ленточных, скребковых, подвесных грузонесущих, погрузочных устройств для контейнерных грузов, талей (тельферов), эскалаторов и другого подъемно-транспортного оборудования | % | 52 |  |
|  | 8. Лифтов | % | 65 |  |
|  | 9. Локомотивов и подвижного состава железнодорожного транспорта (магистральных, маневровых и промышленных тепловозов, пассажирских и промышленных вагонов, включая электропоезда и дизельные поезда), путевых машин и контейнеров | % | 50 |  |
|  | 10. Тормозного оборудования для железнодорожного подвижного состава | % | 52 |  |
| 9. | Железнодорожный транспорт |
|  | 1. Ремонта подвижного состава железнодорожного транспорта | % | 40 | Не нормируется |
| 10. | Электротехнические производства |
|  | 1. Электродвигателей | % | 52 | Не нормируется |
|  | 2. Крупных электрических машин и турбогенераторов | % | 50 |  |
|  | 3. Высоковольтной аппаратуры | % | 60 |  |
|  | 4. Трансформаторов | % | 45 |  |
|  | 5. Низковольтной аппаратуры и светотехнического оборудования | % | 55 |  |
|  | 6. Кабельной продукции | % | 45 |  |
|  | 7. Электроламповые | % | 45 |  |
|  | 8. Электроизоляционных материалов | % | 87 |  |
|  | 9. Аккумуляторные | % | 55 |  |
|  | 10. Полупроводниковых приборов | % | 52 |  |
| 11. | Радиотехнические производства |
|  | 1. Радиопромышленности при общей площади производственных зданий, тыс. м: |  |  | Не нормируется |
|  | до 100 | % | 50 |  |
|  | более 100 | % | 55 |  |
|  | а) предприятия, расположенные в одном здании (корпус, завод) | % | 60 |  |
|  | б) предприятия, расположенные в нескольких зданиях: |  |  |  |
|  | одноэтажных | % | 55 |  |
|  | многоэтажных | % | 50 |  |
| 12. | Химическое машиностроение |
|  | 1. Оборудование и арматуры для нефте- и газодобывающей и целлюлозно-бумажной промышленности | % | 50 | Не нормируется |
|  | 2. Промышленной трубопроводной арматуры | % | 55 |  |
| 13. | Станкостроение |
|  | 1. Металлорежущих станков, литейного и деревообрабатывающего оборудования | % | 50 | Не нормируется |
|  | 2. Кузнечно-прессового оборудования | % | 55 |  |
|  | 3. Инструментальные | % | 60 |  |
|  | 4. Искусственных алмазов, абразивных материалов и инструментов из них | % | 50 |  |
|  | 5. Литья | % | 50 |  |
|  | 6. Поковок и штамповок | % | 50 |  |
|  | 7. Сварных конструкций для машиностроения | % | 50 |  |
|  | 8. Изделий общемашиностроительного применения (редукторов, гидрооборудования, фильтрующих устройств, строительных деталей) | % | 52 |  |
| 14. | Приборостроение |
|  | 1. Приборостроения, средств автоматизации и систем управления: |  |  | Не нормируется |
|  | а) при общей площади производственных зданий 100 тыс. м | % | 50 |  |
|  | б) то же, более 100 тыс. м | % | 55 |  |
|  | в) при применении ртути и стекловарения | % | 30 |  |
| 15. | Химико-фармацевтические производства |
|  | 1. Химико-фармацевтические | % | 32 | Не нормируется |
|  | 2. Медико-инструментальные | % | 43 |  |
|  | 3. Медицинских изделий из стекла и фарфора | % | 40 |  |
| 16. | Автопром |
|  | 1. Автомобильные | % | 50 | Не нормируется |
|  | 2. Автосборочные | % | 55 |  |
|  | 3. Автомобильного моторостроения | % | 55 |  |
|  | 4. Агргегатов, узлов, запчастей | % | 55 |  |
|  | 5. Подшипниковые | % | 55 |  |
| 17. | Сельскохозяйственного машиностроения |
|  | 1. Тракторные, сельскохозяйственных машин, тракторных и комбайновых двигателей | % | 52 | Не нормируется |
|  | 2. Агрегатов, узлов, деталей и запчастей к тракторам и сельскохозяйственным машинам | % | 56 |  |
| 18. | Строительно-дорожное машиностроение |
|  | 1. Бульдозеров, скреперов, экскаваторов и узлов для экскаваторов | % | 50 | Не нормируется |
|  | 2. Пневматического, электрического инструмента и средств малой механизации | % | 63 |  |
|  | 3. Оборудования для мелиоративных работ, лесозаготовительной и торфяной промышленности | % | 55 |  |
|  | 4. Коммунального машиностроения | % | 57 |  |
| 19. | Производство оборудования |
|  | 1. Технологического оборудования для легкой, текстильной, пищевой, комбикормовой и полиграфической промышленности | % | 55 | Не нормируется |
|  | 2. Технологического оборудования для торговли и общественного питания | % | 57 |  |
|  | 3. Технологического оборудования для стекольной промышленности | % | 57 |  |
|  | 4. Бытовых приборов и машин | % | 57 |  |
| 20. | Лесная промышленность |
|  | 1. Лесозаготовительные с примыканием к железной дороге МПС: |  |  | Не нормируется |
|  | без переработки древесины производственной мощностью, тыс. м/год: |  |  |  |
|  | до 400 | % | 28 |  |
|  | более 400 | % | 35 |  |
|  | с переработкой древесины производственной мощностью, тыс. м/год: |  |  |  |
|  | до 400 | % | 23 |  |
|  | более 400 | % | 20 |  |
|  | 2. Лесозаготовительные с примыканием к водным транспортным путям при отправке леса в хлыстах: |  |  |  |
|  | с зимним плотбищем | % | 17 |  |
|  | без зимнего плотбища | % | 44 |  |
|  | 3. То же, при отправке леса в сортиментах: |  |  |  |
|  | с зимним плотбищем производственной мощностью, тыс. м/год: |  |  |  |
|  | до 400 | % | 30 |  |
|  | более 400 | % | 33 |  |
|  | без зимнего плотбища производственной мощностью, тыс. м/год: |  |  |  |
|  | до 400 | % | 33 |  |
|  | более 400 | % | 38 |  |
|  | 4. Пиломатериалов, стандартных домов, комплектов деталей, столярных изделий и заготовок: |  |  |  |
|  | при поставке сырья и отправке продукции по железной дороге | % | 40 |  |
|  | при поставке сырья по воде | % | 45 |  |
|  | 5. Древесно-стружечных плит | % | 45 |  |
|  | 6. Фанеры | % | 47 |  |
|  | 7. Мебельные | % | 53 |  |
| 21. | Легкая промышленность |
|  | 1. Хлопкоочистительные при крытом хранении хлопка-сырца | % | 29 | Не нормируется |
|  | 2. То же, при 25% крытого и 75% открытого хранения хлопка-сырца | % | 22 |  |
|  | 3. Хлопкозаготовительные пункты | % | 21 |  |
|  | 4. Льнозаводы | % | 35 |  |
|  | 5. Пенькозаводы (без полей сушки) | % | 27 |  |
|  | 6. Первичной обработки шерсти | % | 61 |  |
|  | 7. Шелкомотальной промышленности | % | 41 |  |
|  | 8. Текстильные комбинаты с одноэтажными главными корпусами | % | 60 |  |
|  | 9. Текстильные фабрики, размещенные в одноэтажных корпусах, при общей площади главного производственного корпуса, тыс. м: |  |  |  |
|  | до 50 | % | 55 |  |
|  | св.50 | % | 60 |  |
|  | 10. Текстильной галантереи | % | 60 |  |
|  | 11. Верхнего и бельевого трикотажа | % | 60 |  |
|  | 12. Швейно-трикотажные | % | 60 |  |
|  | 13. Швейные | % | 55 |  |
|  | 14. Кожевенные и первичной обработки кожсырья: |  |  |  |
|  | одноэтажные | % | 50 |  |
|  | двухэтажные | % | 45 |  |
|  | 15. Искусственных кож, обувных картонов и пленочных материалов | % | 55 |  |
|  | 16. Кожгалантерейные: |  |  |  |
|  | одноэтажные | % | 55 |  |
|  | многоэтажные | % | 50 |  |
|  | 17. Меховые и овчинно-шубные | % | 55 |  |
|  | 18. Обувные: |  |  |  |
|  | одноэтажные | % | 55 |  |
|  | многоэтажные | % | 50 |  |
|  | 19. Фурнитуры и других изделий для обувной, галантерейной, швейной и трикотажной промышленности | % | 52 |  |
| 22. | Пищевая промышленность |
|  | 1. Сахарные заводы при переработке свеклы, тыс. т/сут: |  |  | Не нормируется |
|  | до 3 (хранение свеклы на кагатных полях) | % | 55 |  |
|  | от 3 до 6 (хранение свеклы в механизированных складах) | % | 50 |  |
|  | 2. Хлеба и хлебобулочных изделий производственной мощностью, т/сут: |  |  |  |
|  | до 45 | % | 37 |  |
|  | более 45 | % | 40 |  |
|  | 3. Кондитерских изделий | % | 50 |  |
|  | 4. Растительного масла производственной мощностью, переработки семян в сутки, т: |  |  |  |
|  | до 400 | % | 33 |  |
|  | более 400 | % | 35 |  |
|  | 5. Маргариновой продукции | % | 40 |  |
|  | 6. Парфюмерно-косметических изделий | % | 40 |  |
|  | 7. Виноградных вин и виноматериалов | % | 50 |  |
|  | 8. Пива и солода | % | 50 |  |
|  | 9. Плодоовощных консервов | % | 50 |  |
|  | 10. Первичной обработки чайного листа | % | 40 |  |
|  | 11. Ферментации табака | % | 41 |  |
| 23. | Молочная промышленность |
|  | 1. Мяса (с цехами убоя и обескровливания) | % | 40 | Не нормируется |
|  | 2. Мясных консервов, колбас, копченостей и других мясных продуктов | % | 42 |  |
|  | 3. По переработке молока производственной мощностью в смену, т: |  |  |  |
|  | до 100 | % | 43 |  |
|  | более 100 | % | 45 |  |
|  | 4. Сухого обезжиренного молока производственной мощностью в смену, т: |  |  |  |
|  | до 5 | % | 36 |  |
|  | более 5 | % | 42 |  |
|  | 5. Молочных консервов | % | 45 |  |
|  | 6. Сыра | % | 37 |  |
|  | 7. Гидролизно-дрожжевые, фурфурольные, белково-витаминных концентратов и по производству премиксов | % | 45 |  |
| 24. | Заготовки |
|  | 1. Мелькомбинаты, крупозаводы, комбинированные кормовые заводы, элеваторы и хлебоприемные предприятия | % | 41 | Не нормируется |
|  | 2. Комбинаты хлебопродуктов | % | 42 |  |
| 25. | Ремонт техники |
|  | 1. По ремонту грузовых автомобилей | % | 60 | Не нормируется |
|  | 2. По ремонту тракторов | % | 56 |  |
|  | 3. По ремонту шасси тракторов | % | 54 |  |
|  | 4. Станции технического обслуживания грузовых автомобилей | % | 40 |  |
|  | 5. Станции технического обслуживания энергонасыщенных тракторов | % | 40 |  |
|  | 6. Пункты технического обслуживания тракторов, бульдозеров и других спецмашин механизированных отрядов районных объединений Россельхозтехники | % | 52 |  |
|  | 7. Базы торговые областные | % | 57 |  |
|  | 8. Базы прирельсовые (районные и межрайонные) | % | 54 |  |
|  | 9. Базы минеральных удобрений, известковых материалов, ядохимикатов | % | 35 |  |
|  | 10. Склады химических средств защиты растений | % | 57 |  |
| 26. | Местная промышленность |
|  | 1. Замочно-скобяных изделий | % | 61 | Не нормируется |
|  | 2. Художественной керамики | % | 56 |  |
|  | 3. Художественных изделий из металла и камня | % | 52 |  |
|  | 4. Духовых музыкальных инструментов | % | 56 |  |
|  | 5. Игрушек и сувениров из дерева | % | 53 |  |
|  | 6. Игрушек из металла | % | 61 |  |
|  | 7. Швейных изделий: |  |  |  |
|  | в двухэтажных зданиях | % | 74 |  |
|  | в зданиях более двух этажей | % | 60 |  |
|  | 8. Промышленные предприятия службы быта при общей площади производственных зданий более 2000 м, по: |  |  |  |
|  | изготовлению и ремонту одежды, ремонту радиотелеаппаратуры и фабрики фоторабот | % | 60 |  |
|  | изготовлению и ремонту обуви, ремонту сложной бытовой техники, фабрики химчистки и крашения, унифицированные блоки предприятий бытового обслуживания типа А | % | 55 |  |
|  | ремонту и изготовлению мебели | % | 60 |  |
| 27. | Производство строительных материалов |
|  | 1. Цементные: |  |  | Не нормируется |
|  | с сухим способом производства | % | 35 |  |
|  | с мокрым способом производства | % | 37 |  |
|  | 2. Асбестоцементных изделий | % | 42 |  |
|  | 3. Предварительно напряженных железобетонных железнодорожных шпал производственной мощностью 90 тыс. м/год | % | 50 |  |
|  | 4. Железобетонных напорных труб производственной мощностью 60 тыс. м/год | % | 45 |  |
|  | 5. Крупных блоков, панелей и других конструкций из ячеистого и плотного силикатобетона производственной мощностью, тыс. м/год: |  |  |  |
|  | 120 | % | 45 |  |
|  | 200 | % | 50 |  |
|  | 6. Железобетонных мостовых конструкций для железнодорожного и автодорожного строительства производственной мощностью 40 тыс. м/год | % | 40 |  |
|  | 7. Железобетонных конструкций для гидротехнического и портового строительства производственной мощностью 150 тыс. м/год | % | 50 |  |
|  | 8. Сборных железобетонных и легкобетонных конструкций для сельского производственного строительства производственной мощностью, тыс. м/год: |  |  |  |
|  | 40 | % | 50 |  |
|  | 100 | % | 55 |  |
|  | 9. Железобетонных изделий для строительства элеваторов производственной мощностью до 50 тыс. м/год | % | 55 |  |
|  | 10. Сельские строительные комбинаты по изготовлению комплектов конструкций для производственного строительства | % | 50 |  |
|  | 11. Обожженного глиняного кирпича и керамических блоков | % | 42 |  |
|  | 12. Силикатного кирпича | % | 45 |  |
|  | 13. Керамических плиток для полов, облицовочных глазурованных плиток, керамических изделий для облицовки фасадов зданий | % | 45 |  |
|  | 14. Керамических канализационных труб | % | 45 |  |
|  | 15. Керамических дренажных труб | % | 45 |  |
|  | 16. Гравийно-сортировочные при разработке месторождений способом гидромеханизации производственной мощностью, тыс. м/год: |  |  |  |
|  | 500-1000 | % | 35 |  |
|  | 200 (сборно-разборные) | % | 30 |  |
|  | 17. Гравийно-сортировочные при разработке месторождений экскаваторным способом производственной мощностью 500-1000 тыс. м/год | % | 27 |  |
|  | 18. Дробильно-сортировочные по переработке прочных однородных пород производственной мощностью, тыс. м/год: |  |  |  |
|  | 600-1600 | % | 27 |  |
|  | 200 (сборно-разборные) | % | 30 |  |
|  | 19. Аглопоритового гравия из зол ТЭЦ и керамзита | % | 40 |  |
|  | 20. Вспученного перлита (с производством перлитобитумных плит) при применении в качестве топлива: |  |  |  |
|  | природного газа | % | 55 |  |
|  | мазута | % | 50 |  |
|  | 21. Минеральной ваты и изделий из нее, вермикулитовых и перлитовых тепло- и звукоизоляционных изделий | % | 45 |  |
|  | 22. Извести | % | 30 |  |
|  | 23. Известняковой муки и сыромолотого гипса | % | 33 |  |
|  | 24. Стекла оконного, полированного, архитектурно-строительного, технического и стекловолокна | % | 38 |  |
|  | 25. Обогатительные кварцевого песка производственной мощностью 150-300 тыс. т/год | % | 27 |  |
|  | 26. Бутылок консервной стеклянной тары, хозяйственной стеклянной посуды и хрустальных изделий | % | 43 |  |
|  | 27. Строительного, технического, санитарно-технического фаянса, фарфора и полуфарфора | % | 45 |  |
|  | 28. Стальных строительных конструкций (в том числе из труб) | % | 55 |  |
|  | 29. Стальных конструкций для мостов | % | 45 |  |
|  | 30. Алюминиевых строительных конструкций | % | 60 |  |
|  | 31. Монтажных (для КИП и автоматики, сантехнических) и электромонтажных заготовок | % | 60 |  |
|  | 32. Технологических металлоконструкций и узлов трубопроводов | % | 48 |  |
|  | 33. По ремонту строительных машин | % | 63 |  |
|  | 34. Объединенные предприятия специализированных монтажных организаций: |  |  |  |
|  | с базой механизации | % | 50 |  |
|  | без базы механизации | % | 55 |  |
|  | 35. Базы механизации строительства | % | 47 |  |
|  | 36. Базы управлений производственно-технической комплектации строительных и монтажных трестов | % | 60 |  |
|  | 37. Опорные базы общестроительных передвижных механизированных колонн (ПМК) | % | 40 |  |
|  | 38. Опорные базы специализированных передвижных механизированных колонн (СПМК) | % | 50 |  |
|  | 39. Автотранспортные предприятия строительных организаций на 200 и 300 специализированных большегрузных автомобилей и автопоездов | % | 40 |  |
|  | 40. Гаражи: |  |  |  |
|  | на 150 автомобилей | % | 40 |  |
|  | на 250 автомобилей | % | 50 |  |
| 28. | Услуги по обслуживанию и ремонту транспортных средств |
|  | 1. По капитальному ремонту грузовых автомобилей мощностью 2-10 тыс. капитальных ремонтов в год | % | 60 | Не нормируется |
|  | 2. По ремонту агрегатов грузовых автомобилей и автобусов мощностью 10-60 тыс. капитальных ремонтов в год | % | 65 |  |
|  | 3. По ремонту автобусов с применением готовых агрегатов мощностью 1-2 тыс. ремонтов в год | % | 60 |  |
|  | 4. По ремонту агрегатов легковых автомобилей мощностью 30-60 тыс. капитальных ремонтов в год | % | 65 |  |
|  | 5. Централизованного восстановления деталей | % | 65 |  |
|  | 6. Грузовые автотранспортные на 200 автомобилей при независимом выезде, %: |  |  |  |
|  | 100 | % | 45 |  |
|  | 50 | % | 51 |  |
|  | 7. Грузовые автотранспортные на 300 и 500 автомобилей при независимом выезде, %: |  |  |  |
|  | 100 | % | 50 |  |
|  | 50 | % | 55 |  |
|  | 8. Автобусные парки при количестве автобусов: |  |  |  |
|  | 100 | % | 50 |  |
|  | 300 | % | 55 |  |
|  | 500 | % | 60 |  |
|  | 9. Таксомоторные парки при количестве автомобилей: |  |  |  |
|  | 300 | % | 52 |  |
|  | 500 | % | 55 |  |
|  | 800 | % | 56 |  |
|  | 1000 | % | 58 |  |
|  | 10. Грузовые автостанции при отправке грузов 500-1500 т/сут. | % | 55 |  |
|  | 11. Централизованного технического обслуживания на 1200 автомобилей | % | 45 |  |
|  | 12. Станции технического обслуживания легковых автомобилей при количестве постов: |  |  |  |
|  | 5 | % | 20 |  |
|  | 10 | % | 28 |  |
|  | 25 | % | 30 |  |
|  | 50 | % | 40 |  |
|  | 13. Автозаправочные станции при количестве заправок в сутки: |  |  |  |
|  | 200 | % | 13 |  |
|  | более 200 | % | 16 |  |
|  | 14. Дорожно-ремонтные пункты (ДРП) | % | 29 |  |
|  | 15. Дорожные участки (ДУ) | % | 32 |  |
|  | То же, с дорожно-ремонтным пунктом | % | 32 |  |
|  | То же, с дорожно-ремонтным пунктом технической помощи | % | 34 |  |
|  | 16. Дорожно-строительное управление (ДСУ) | % | 40 |  |
|  | 17. Цементно-бетонные производительностью, тыс. м/год: |  |  |  |
|  | 30 | % | 42 |  |
|  | 60 | % | 47 |  |
|  | 120 | % | 51 |  |
|  | 18. Асфальтобетонные производительностью, тыс. т/год: |  |  |  |
|  | 30 | % | 35 |  |
|  | 60 | % | 44 |  |
|  | 120 | % | 48 |  |
|  | 19. Битумные базы: |  |  |  |
|  | прирельсовые | % | 31 |  |
|  | притрассовые | % | 27 |  |
|  | 20. Базы песка | % | 48 |  |
|  | 21. Полигоны для изготовления железобетонных конструкций мощностью 4 тыс. м/год | % | 35 |  |
| 29. | Рыбопереработка |
|  | 1. Рыбоперерабатывающие производственной мощностью, т/сут: |  |  | Не нормируется |
|  | до 10 | % | 40 |  |
|  | более 10 | % | 50 |  |
|  | 2. Рыбные порты | % | 45 |  |
| 30. | Нефтепереработка |
|  | 1. Нефтеперерабатывающей промышленности | % | 46 | Не нормируется |
|  | 2. Производства синтетического каучука | % | 32 |  |
|  | 3. Сажевой промышленности | % | 32 |  |
|  | 4. Шинной промышленности | % | 55 |  |
|  | 5. Промышленности резинотехнических изделий | % | 55 |  |
|  | 6. Производства резиновой обуви | % | 55 |  |
| 31. | Геологоразведка |
|  | 1. Базы производственные и материально-технического снабжения геологоразведочных управлений и трестов | % | 40 | Не нормируется |
|  | 2. Производственные базы при разведке на нефть и газ с годовым объемом работ, тыс. м, до: |  |  |  |
|  | 20 | % | 40 |  |
|  | 50 | % | 45 |  |
|  | 100 | % | 50 |  |
|  | 3. Производственные базы геологоразведочных экспедиций при разведке на твердые полезные ископаемые с годовым объемом работ, тыс. руб.: |  |  |  |
|  | до 500 | % | 32 |  |
|  | более 500 | % | 35 |  |
|  | 4. Производственные базы партий при разведке на твердые полезные ископаемые с годовым объемом работ, тыс. руб., до: |  |  |  |
|  | 400 | % | 32 |  |
|  | 500 | % | 35 |  |
|  | 5. Наземные комплексы разведочных шахт при подземном способе разработки без обогатительной фабрики мощностью до 200 тыс. т/год | % | 26 |  |
|  | 6. Обогатительные мощностью до 30 тыс. т/год | % | 25 |  |
|  | 7. Дробильно-сортировочные мощностью до 30 тыс. т/год | % | 20 |  |
| 32. | Газовая промышленность |
|  | 1. Головные промысловые сооружения, установки комплексной подготовки газа, компрессорные станции подземных хранилищ газа | % | 35 | Не нормируется |
|  | 2. Компрессорные станции магистральных газопроводов | % | 40 |  |
|  | 3. Газораспределительные пункты подземных хранилищ газа | % | 25 |  |
|  | 4. Ремонтно-эксплуатационные пункты | % | 45 |  |
| 33. | Издательская деятельность |
|  | Газетно-книжно-журнальные, газетно-журнальные, книжные | % | 50 | Не нормируется |
| 34. | Предприятия по поставкам продукции |
|  | 1. Предприятия по поставкам продукции | % | 40 | Не нормируется |
|  | 2. Предприятия по поставкам металлопродукции | % | 35 |  |

Примечание:

- Плотность застройки земельного участка производственного объекта определяется в процентах как отношение площади застройки к площади объекта в ограде (или при отсутствии ограды - в соответствующих ей условных границах) с включением площади, занятой веером железнодорожных путей.

- Площадь застройки определяется как сумма площадей, занятых зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические, энергетические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузоразгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также открытые стоянки автомобилей, машин, механизмов и открытые склады различного назначения при условии, что размеры и оборудование стоянок и складов принимаются по нормам технологического проектирования предприятий.

В площадь застройки должны включаться резервные участки на территории объекта, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

В площадь застройки не включаются площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, железнодорожными станциями, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями (из деревьев, кустарников, цветов и трав), открытыми стоянками автотранспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводными и другими канавами, подпорными стенками, подземными зданиями и сооружениями или частями их, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

- Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли.

При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков галерей и эстакад, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, на остальных участках учитывается только площадь, занимаемая фундаментами опор галерей и эстакад на уровне планировочных отметок земли.

- При строительстве объектов на участках с уклонами 2% и более минимальную плотность застройки допускается уменьшать в соответствии с таблицей.

- Минимальную плотность застройки допускается уменьшать (при наличии соответствующих технико-экономических обоснований), но не более чем на 1/10 установленной настоящим приложением:

| Уклон местности, % | Поправочный коэффициент понижения плотности застройки |
| --- | --- |
| 2-5 | 0,95-0,90 |
| 5-10 | 0,90-0,85 |
| 10-15 | 0,85-0,80 |
| 15-20 | 0,80-0,70 |

а) при расширении и реконструкции объектов;

б) для предприятий машиностроения, имеющих в своем составе заготовительные цехи (литейные, кузнечнопрессовые, копровые);

в) при строительстве предприятий на участках со сложными инженерно-геологическими или другими неблагоприятными естественными условиями;

г) для предприятий по ремонту речных судов, имеющих бассейновые цехи лесопиления;

д) для предприятий тяжелого энергетического и транспортного машиностроения при необходимости технологических внутриплощадочных перевозок грузов длиной более 6 м на прицепах, трайлерах (мосты тяжелых кранов, заготовки деталей рам тепловозов и вагонов и др.) или межцеховых железнодорожных перевозок негабаритных или крупногабаритных грузов массой более 10 т (блоки паровых котлов, корпуса атомных реакторов и др.);

е) для объектов при необходимости строительства собственных энергетических и водозаборных сооружений.

## 2.9.2. Показатели минимальной плотности застройки
площадок сельскохозяйственных предприятий

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| I. | КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА* |
|  | *Для ферм крупного рогатого скота приведены показатели при хранении грубых кормов и подстилки в сараях и под навесами. При хранении грубых кормов и подстилки в скирдах показатели допускается уменьшать, но не более чем на 10%. |
| А. | Товарные |
|  | Молочные при привязном содержании коров |
|  | 1. На 400 и 600 коров | % | 45; 51 | Не нормируется |
|  | 2. На 800 и 1200 коров | % | 52; 55 |  |
|  | Молочные при беспривязном содержании коров |
|  | 3. На 400 и 600 коров | % | 45; 51 | Не нормируется |
|  | 4. На 800 и 1200 коров | % | 52; 55 |  |
|  | Мясные с полным оборотом стада и репродукторные |
|  | 5. На 400 и 600 скотомест | % | 45 | Не нормируется |
|  | 6. На 800 и 1200 скотомест | % | 47 |  |
|  | Выращивание нетелей |
|  | 7. На 900 и 1200 скотомест | % | 51 | Не нормируется |
|  | 8. На 2000 и 3000 скотомест | % | 52 |  |
|  | 9. На 4500 и 6000 скотомест | % | 53 |  |
|  | Доращивания и откорма крупного рогатого скота |
|  | 10. На 3000 скотомест | % | 38 | Не нормируется |
|  | 11. На 6000 и 12000 скотомест | % | 40 |  |
|  | Выращивания телят, доращивания и откорма молодняка |
|  | 12. На 3000 скотомест | % | 38 | Не нормируется |
|  | 13. На 6000 и 12000 скотомест | % | 42 |  |
|  | Откормочные площадки |
|  | 14. На 1000 скотомест | % | 55 | Не нормируется |
|  | 15. На 3000 скотомест | % | 57 |  |
|  | 16. На 5000 скотомест | % | 59 |  |
|  | 17. На 10000 скотомест | % | 61 |  |
|  | Буйволоводческие |
|  | 18. На 400 буйволиц | % | 54 | Не нормируется |
| Б. | Племенные |
|  | Молочные |
|  | 19. На 400 и 600 коров | % | 46; 52 | Не нормируется |
|  | 20. На 800 коров | % | 53 |  |
|  | Мясные |
|  | 21. На 400 и 600 коров | % | 47 | Не нормируется |
|  | 22. На 800 коров | % | 52 |  |
|  | Выращивание нетелей |
|  | 23. На 1000 и 2000 скотомест | % | 52 | Не нормируется |
| II. | СВИНОВОДЧЕСКИЕ |
| А. | Товарные |
|  | Репродукторные |
|  | 24. На 6000 голов | % | 35 | Не нормируется |
|  | 25. На 12000 голов | % | 36 |  |
|  | 26. На 24000 голов | % | 38 |  |
|  | Откормочные |
|  | 27. На 6000 голов | % | 38 | Не нормируется |
|  | 28. На 12000 голов | % | 40 |  |
|  | 29. На 24000 голов | % | 42 |  |
|  | С законченным производственным циклом |
|  | 30. На 6000 и 12000 голов | % | 35 | Не нормируется |
|  | 31. На 24000 и 27000 голов | % | 36 |  |
|  | 32. На 54000 и 108000 голов | % | 38; 39 |  |
| Б. | Племенные |
|  | 33. На 200 основных маток | % | 45 | Не нормируется |
|  | 34. На 300 основных маток | % | 47 |  |
|  | 35. На 600 основных маток | % | 49 |  |
|  | Репродукторы по выращиванию ремонтных свинок для комплексов |
|  | 36. На 54000 и 108000 свиней | % | 38; 39 | Не нормируется |
| III. | ОВЦЕВОДЧЕСКИЕ |
| А. | Размещаемые на одной площадке |
|  | Специализированные тонкорунного и полутонкорунного направления продуктивности |
|  | - маточные: |
|  | 37. На 500, 1000 и 2000 маток | % | 40; 45; 55 | Не нормируется |
|  | 38. На 3000 и 5000 маток | % | 50; 56 |  |
|  | - ремонтного молодняка: |
|  | 39. На 500, 1000 и 2000 голов | % | 52; 55; 56 | Не нормируется |
|  | - откорма молодняка и взрослого поголовья: |
|  | 40. На 3000 и 5000 голов | % | 53; 58 | Не нормируется |
|  | Специализированные полугрубошерстного направления продуктивности |
|  | - маточные |
|  | 41. На 250, 300 и 500 маток | % | 40; 45; 55 | Не нормируется |
|  | 42. На 1000 и 2000 маток | % | 40; 41 |  |
|  | - ремонтного молодняка |
|  | 43. На 500 и 1000 голов | % | 52; 55 | Не нормируется |
|  | 44. На 2000 голов | % | 56 |  |
|  | - Откормочные молодняка и взрослого поголовья |
|  | 45. На 500 и 1000 голов | % | 52; 55 | Не нормируется |
|  | 46. На 2000 голов | % | 58 |  |
|  | Специализированные грубошерстного направления продуктивности |
|  | - маточные: |
|  | 47. На 1500 и 3000 маток | % | 45; 55 | Не нормируется |
|  | 48. На 6000 маток | % | 56 |  |
|  | - ремонтного молодняка: |
|  | 49. На 250, 500 и 1000 голов | % | 52; 55; 56 | Не нормируется |
|  | 50. На 3000 и 6000 голов | % | 56; 58 |  |
|  | - откорма молодняка и взрослого поголовья |
|  | 51. На 3000 и 5000 голов | % | 59; 60 | Не нормируется |
| Б. | Неспециализированные с законченным оборотом стада |
|  | Тонкорунного и полутонкорунного направления продуктивности |
|  | 52. На 500 и 1000 скотомест | % | 50; 52 | Не нормируется |
|  | 53. На 1500 и 2000 скотомест | % | 52; 53 |  |
|  | 54. На 3000 скотомест | % | 55 |  |
|  | Полугрубошерстного направления продуктивности |
|  | 55. На 250 и 500 скотомест | % | 52; 55 | Не нормируется |
|  | 56. На 1000 скотомест | % | 56 |  |
|  | Грубошерстного направления продуктивности |
|  | 57. На 750 скотомест | % | 52 | Не нормируется |
|  | 58. На 1500 скотомест | % | 55 |  |
|  | 59. На 3000 скотомест | % | 56 |  |
| В. | Пункты зимовки |
|  | 60. На 500, 600, 700 и 1000 маток | % | 42; 44; 46; 48 | Не нормируется |
|  | 61. На 1200 и 1500 маток | % | 45; 50 |  |
|  | 62. На 2000 и 2400 маток | % | 54; 56 |  |
|  | 63. На 3000 и 4800 маток | % | 58; 59 |  |
| IV. | КОЗОВОДЧЕСКИЕ |
| А. | Специализированные |
|  | Пухового, шерстного и смешанного направления продуктивности |
|  | - маточные |
|  | 64. На 500 и 2500 голов | % | 50; 55 | Не нормируется |
|  | - ремонтного молодняка |
|  | 65. На 500 и 2000 голов | % | 50; 56 | Не нормируется |
|  | - откорма молодняка и взрослого поголовья |
|  | 66. На 500 и 5000 голов | % | 50; 59 | Не нормируется |
|  | Молочного направления продуктивности |
|  | - маточные |
|  | 67. На 100 и 2500 голов | % | 45; 55 | Не нормируется |
|  | - ремонтного молодняка |
|  | 68. На 100 и 1000 голов | % | 45; 46 | Не нормируется |
|  | - откорма молодняка и взрослого поголовья |
|  | 69. На 500 и 2500 голов | % | 50; 56 | Не нормируется |
|  | Мясного направления продуктивности |
|  | - маточные |
|  | 70. На 100 и 1000 голов | % | 45; 55 | Не нормируется |
|  | - ремонтного молодняка |
|  | 71. На 100 и 800 голов | % | 45; 54 | Не нормируется |
|  | - откорма молодняка и взрослого поголовья |
|  | 72. На 200 и 2000 голов | % | 45; 55 | Не нормируется |
| Б. | Неспециализированные с законченным оборотом стада |
|  | Пухового, шерстного и смешанного направления продуктивности |
|  | 73. На 500 и 1500 маток | % | 50; 53 | Не нормируется |
|  | - молочного направления продуктивности |
|  | 74. На 100 и 2500 маток | % | 45; 53 | Не нормируется |
|  | - мясного направления продуктивности |
|  | 75. На 100 и 1000 маток | % | 45; 51 | Не нормируется |
| V. | КОНЕВОДЧЕСКИЕ |
|  | Племенные с конюшенным содержанием |
|  | 76. На 20 и 40 кобыл | % | 36; 38 | Не нормируется |
|  | 77. На 60 и 80 кобыл | % | 39; 40 |  |
|  | 78. На 100 и 200 кобыл | % | 41;42 |  |
|  | Кумысные с конюшенным содержанием |
|  | 79. На 20 и 50 дойных кобыл | % | 36; 39 | Не нормируется |
|  | 80. На 100 и 200 дойных кобыл | % | 40; 42 |  |
| VI. | ВЕРБЛЮДОВОДЧЕСКИЕ |
|  | Племенные с пастбищно-стойловым содержанием |
|  | 81. На 50, 100 и 200 верблюдоматок | % | 38; 40; 42 | Не нормируется |
|  | 82. На 300, 400 и 500 верблюдоматок | % | 45; 47; 49 |  |
|  | Товарные с пастбищно-стойловым содержанием |
|  | - молочное направление |
|  | 83. На 50, 100 и 200 верблюдоматок | % | 39; 41; 43 | Не нормируется |
|  | 84. На 300 и 400 верблюдоматок | % | 45; 47 |  |
|  | - мясное направление |
|  | 85. На 150 и 300 верблюдоматок | % | 40; 45 | Не нормируется |
|  | 86. На 600 верблюдоматок | % | 50 |  |
| VII. | ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ* |
| А. | Яичного направления |
|  | 87. На 300 тыс. кур-несушек | % | 25 | Не нормируется |
|  | 88. На 400-500 тыс. кур-несушек: |  |
|  | зона промстада | % | 28 |  |
|  | зона ремонтного молодняка | % | 30 |  |
|  | зона родительского стада | % | 31 |  |
|  | зона инкубатория | % | 25 |  |
|  | 89. На 600 тыс. кур-несушек: |  |
|  | зона промстада | % | 29 |  |
|  | зона ремонтного молодняка | % | 29 |  |
|  | зона родительского стада | % | 34 |  |
|  | зона инкубатория | % | 34 |  |
|  | 90. На 1 млн. кур-несушек: |  |
|  | зона промстада | % | 25 |  |
|  | зона ремонтного молодняка | % | 26 |  |
|  | зона родительского стада | % | 26 |  |
|  | зона инкубатория | % | 26 |  |
| Б. | Мясного направления |
|  | Куры-бройлеры |
|  | 91. На 3 млн. бройлеров | % | 28 | Не нормируется |
|  | 92. На 6 и 10 млн. бройлеров: |  |
|  | зона промстада | % | 28 |  |
|  | зона ремонтного молодняка | % | 33 |  |
|  | зона родительского стада | % | 33 |  |
|  | зона инкубатория | % | 32 |  |
|  | зона убоя и переработки | % | 23 |  |
|  | *Показатели приведены для одноэтажных зданий |
|  | Утководческие |
|  | 93. На 500 тыс. утят-бройлеров: | Не нормируется |
|  | зона промстада | % | 28 |  |
|  | зона взрослой птицы | % | 29 |  |
|  | зона ремонтного молодняка | % | 28 |  |
|  | зона инкубатория | % | 26 |  |
|  | 94. На 1 млн. утят-бройлеров: |  |
|  | зона промстада | % | 38 |  |
|  | зона взрослой птицы | % | 41 |  |
|  | зона ремонтного молодняка | % | 29 |  |
|  | зона инкубатория | % | 30 |  |
|  | 95. На 5 млн. утят-бройлеров: |  |
|  | зона промстада | % | 39 |  |
|  | зона взрослой птицы | % | 41 |  |
|  | зона ремонтного молодняка | % | 30 |  |
|  | зона инкубатория | % | 31 |  |
|  | Индейководческие |
|  | 96. На 250 тыс. индюшат-бройлеров | % | 22 | Не нормируется |
|  | 97. На 500 тыс. индюшат-бройлеров: |  |
|  | зона промстада | % | 23 |  |
|  | зона родительского стада | % | 26 |  |
|  | зона ремонтного молодняка | % | 25 |  |
|  | зона инкубатория | % | 21 |  |
| В. | Племенные |
|  | Яичного направления |
|  | 98. Племзавод на 50 тыс. кур | % | 24 | Не нормируется |
|  | 99. Племзавод на 100 тыс. кур | % | 25 |  |
|  | 100. Племрепродуктор на 100 тыс. кур | % | 26 |  |
|  | 101. Племрепродуктор на 200 тыс. кур | % | 27 |  |
|  | 102. Племрепродуктор на 300 тыс. кур | % | 28 |  |
|  | Мясного направления |
|  | 103. Племзавод на 50 и 100 тыс. кур | % | 27 | Не нормируется |
|  | 104. Племрепродуктор на 200 тыс. кур: |  |
|  | зона взрослой птицы | % | 28 |  |
|  | зона ремонтного молодняка | % | 29 |  |
| VIII. | ЗВЕРОВОДЧЕСКИЕ И КРОЛИКОВОДЧЕСКИЕ |
|  | Содержание животных в шедах |
|  | 105. Звероводческие | % | 22 | Не нормируется |
|  | 106. Кролиководческие | % | 24 |  |
|  | Содержание животных в зданиях |
|  | 107. Нутриеводческие | % | 40 | Не нормируется |
|  | 108. Кролиководческие | % | 45 |  |
| IX. | ТЕПЛИЧНЫЕ |
| А. | Многопролетные теплицы общей площадью |
|  | 109. 6 га | % | 54 | Не нормируется |
|  | 110. 12 га | % | 56 |  |
|  | 111. 18, 24 и 30 га | % | 60 |  |
|  | 112. 48 га | % | 64 |  |
| Б. | Однопролетные (ангарные) теплицы |
|  | 113. Общей площадью до 5 га | % | 42 | Не нормируется |
| В. | Прививочные мастерские по производству виноградных прививок и выращиванию саженцев виноградной лозы |
|  | 114. На 1 млн. в год | % | 30 | Не нормируется |
|  | 115. На 2 млн. в год | % | 40 |  |
|  | 116. На 3 млн. в год | % | 45 |  |
|  | 117. На 5 млн. в год | % | 50 |  |
|  | 118. На 10 млн. в год | % | 55 |  |
| X. | ПО РЕМОНТУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ |
| А. | Центральные ремонтные мастерские для хозяйств с парком |
|  | 119. На 25 тракторов | % | 25 | Не нормируется |
|  | 120. На 50 и 75 тракторов | % | 28 |  |
|  | 121. На 100 тракторов | % | 31 |  |
|  | 122. На 150 и 200 тракторов | % | 35 |  |
| Б. | Пункты технического обслуживания бригады или отделения хозяйств с парком |
|  | 123. На 10, 20 и 30 тракторов | % | 30 | Не нормируется |
|  | 124. На 40 и более тракторов | % | 38 |  |
| XI. | ГЛУБИННЫЕ СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ АГРОХИМИКАТОВ |
|  | 125. До 1600 т | % | 27 | Не нормируется |
|  | 126. От 1600 т до 3200 т | % | 32 |  |
|  | 127. От 3200 т до 6400 т | % | 33 |  |
|  | 128. Свыше 6400 т | % | 38 |  |
| XII. | ПРОЧИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ |
|  | 129. По переработке или хранению сельскохозяйственной продукции | % | 50 | Не нормируется |
|  | 130. Комбикормовые - для совхозов и колхозов | % | 27 |  |
|  | 131. По хранению семян и зерна | % | 28 |  |
|  | 132. По обработке продовольственного и фуражного зерна | % | 30 |  |
|  | 133. По разведению и обработке тутового шелкопряда | % | 33 |  |
|  | 134. Табакосушильные комплексы | % | 28 |  |
| XIII. | ФЕРМЕРСКИЕ (КРЕСТЬЯНСКИЕ) ХОЗЯЙСТВА |
|  | 135. По производству молока | % | 40 | Не нормируется |
|  | 136. По доращиванию и откорму крупного рогатого скота | % | 35 |  |
|  | 137. По откорму свиней (с законченным производственным циклом) | % | 35 |  |
|  | 138. Овцеводческие мясо-шерстно-молочного направлений | % | 40 |  |
|  | 139. Козоводческие молочного и пухового направлений | % | 54 |  |
|  | 140. Птицеводческие яичного направления | % | 27 |  |
|  | 141. Птицеводческие мясного направления | % | 25 |  |

Минимальную плотность застройки допускается (при наличии соответствующих обоснований инвестиций в строительство) уменьшать, но не более чем на 1/10 установленной настоящим приложением при строительстве сельскохозяйственных предприятий на площадке с уклоном свыше 3%, просадочных грунтах, в сложных инженерно-геологических условиях, а также при расширении и реконструкции предприятий.

Показатели минимальной плотности застройки приведены для предприятий, степень огнестойкости зданий и сооружений которых не ниже III степени огнестойкости класса С1. При строительстве зданий и сооружений III степени огнестойкости классов С2 и С3, IV степени огнестойкости классов C1, С2 и С3 и V степени огнестойкости минимальную плотность застройки допускается (при наличии технико-экономических обоснований) уменьшать, но не более чем на 1/10 установленной настоящим приложением.

2.9.3. Расчетные показатели плотности застройки участков производственных зон

| Территориальные зоны | Коэффициент застройки | Коэффициент плотности застройки |
| --- | --- | --- |
| Промышленная | 0.8 | 2.4 |
| Научно-производственная | 0,6 | 1,0 |
| *Коммунально-складская | 0,6 | 1,8 |

*Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон.

Примечание:

Для производственных зон указанные коэффициенты плотности приведены для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.

Минимальный процент застройки территории складов-40%

2.9.4. Расчетные показатели площади и размеров земельных участков
общетоварных складов на 1 тыс. чел.

| Склады общетоварные | Площадь складов, м² | Размеры земельных участков, м² |
| --- | --- | --- |
|  | для городов | для сельских поселений | для городов | для сельских поселений |
| Продовольственных товаров | 77 | 19 | *310 210 | 60 |
| Непродовольственных товаров | 217 | 193 | *740 490 | 580 |

* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных (при средней высоте этажей 6 м).

Примечание:

1. При размещении общетоварных складов в составе специализированных групп размеры земельных участков рекомендуется сокращать до 30%.

2. В зонах досрочного завоза товаров размеры земельных участков следует увеличивать на 40%.

3. Уровень товарных запасов для общетоварных складов по числу дней розничной продажи (товарообороту) устанавливается органами управления торговлей республик, краев, областей и городов федерального значения.

4. При преимущественном хранении товарных запасов в сельских поселениях площадь складов и размеры земельных участков в них могут быть увеличены с одновременным уменьшением этих показателей в городах.

2.9.5. Расчетные показатели- вместимости и размеров земельных участков специализированных складов на 1 тыс. чел.

| Склады специализированные | Вместимость складов, т | Размеры земельных участков, м² |
| --- | --- | --- |
|  | для городов | для сельских поселений | для городов | для сельских поселений |
| Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц) | 27 | 10 | *190 70 | 25 |
| Фруктохранилища | 17 | 90 | *1300 610 | 380 |
| Овощехранилища | 54 |  |  |  |
| Картофелехранилища | 57 |  |  |  |

* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных.

Примечание:

1. В районах выращивания и заготовок картофеля, овощей и фруктов вместимость складов и, соответственно, размеры площади земельных участков принимаются с коэффициентом 0,6

2. Вместимость хранилищ картофеля и фруктов и размеры земельных участков для хранилищ в городах следует уменьшать за счет организации внегородского хранения, доля которого устанавливается органами управления торговлей республик, краев, областей и городов федерального значения.

2.9.6. Расчетные показатели- вместимости складов для вахтовых
и экспедиционных поселков на 1 тыс. чел.

| Склады, единица измерения | Вместимость складов для поселков |
| --- | --- |
|  | вахтовых | экспедиционных |
| Сухих продуктов, м3 | 0,3 | 3,5 |
| Холодильники, т | 0,01 | 0,1 |
| Овощехранилища, картофелехранилища, фруктохранилища, т | 0,5 | 0,5 |

Примечание:

Норма складов сухих продуктов и холодильников установлена исходя из месячного запаса для вахтовых и из годового - для экспедиционных поселков. Нормы овоще-, картофеле- и фруктохранилищ установлены исходя из годового запаса.

2.9.7. Расчетные показатели размеров земельных участков складов
строительных материалов и твердого топлива на 1 тыс. чел.

| Склады | Размеры земельных участков, м3 |
| --- | --- |
| Склады строительных материалов (потребительские) | 300 |
| Склады твердого топлива с преимущественным использованием: |
| угля | 300 |
| дров | 300 |

Примечание: Размеры земельных участков складов твердого топлива для климатических подрайонов IA, IБ и IГ следует принимать с коэффициентом 1,5, а для IV климатического района - с коэффициентом 0,6.

2.9.8. Расчетные показатели объектов, предназначенных для создания условий расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
для содействия развитию малого и среднего предпринимательства

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Рынки, рыночные комплексы | м² торговой площади на 1000 человек | 35 | мин. транспортной доступности | 30 |
|  | объект / административный район | 1 |  |  |

Глава 2.10. Расчетные показатели объектов культуры и искусства

2.10.1. Расчетные показатели объектов организаций культуры

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Объекты организаций культуры районного значения |
| 1 | Помещения для культурно-массовой работы с населением, досуга и любительской деятельности | м² площади пола на 1 тыс. чел. | 50-60 | м | 1500 |
| 2 | Клуб | посетит. мест на 1000 чел. | 80 | м | 1500 |
| Объекты организаций культуры городского значения |
| 3 | Кинотеатры | мест на 1000 чел. | 25-35 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 4 | Театр | мест на 1000 чел. | 5-8 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 5 | Концертный зал | мест на 1000 чел. | 3,5-5 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 6 | Универсальный спортивно-зрелищный зал, в том числе – с искусственным льдом | мест на 1000 чел. | 6-9 | мин. транспортной доступности | 30 |

2.10.2. Расчетные показатели объектов библиотечного обслуживания населения

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Массовая библиотека | тыс. единиц хранения на 1000 жителей | 4 | м | 1500 |
|  | мест в читальном зале на 1000 жителей | 2 |  |  |

2.10.3. Расчетные показатели муниципальных архивов

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Муниципальный (городской) архив | объект | 1 | Не нормируется |

Глава 2.11. Расчетные показатели объектов благоустройства,
мест массового отдыха населения

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Объекты благоустройства микрорайонного значения |
| 1 | Скверы | га на микрорайон (квартал) | 0,5 | Не нормируется |
| Объекты благоустройства районного значения |
| 2 | Сады жилых районов | га на район | 3 | м | 400 |
| 3 | Парки планировочных районов | га на планировочный район | 10 | мин. транспортной доступности | 15 |
| Объекты благоустройства городского значения |
| 4 | Городские парки | га | 15 | мин. транспортной доступности | 20 |
| 5 | Объекты рекреации – пляжи | м² /посетителя | 8 | мин. транспортной доступности | 30 |
| 6 | Проходы к береговым полосам водных объектов общего пользования | Не нормируется | 350 м |

Глава 2.12. Расчетные показатели объектов, предназначенных для создания
условий обеспечения жителей услугами связи, общественного питания,
торговли и бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания квартального (микрорайонного) значения |
| 1 | Отделение связи | объект на жилую группу | 1 | м | 500 |
| 2 | Магазин продовольственных товаров | м² торговой площади на 1000 чел. | 70 |  |  |
| 3 | Магазин непродовольственных товаров повседневного спроса | м² торговой площади на 1000 чел. | 30 |  |  |
| 4 | Предприятие общественного питания | мест на 1000 чел. | 8 |  |  |
| 5 | Предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские и т. п.) | рабочих мест на 1000 чел. | 5 |  |  |
| 6 | Приемный пункт прачечной | кг белья в смену на 1000 чел. | 10 |  |  |
| 7 | Приемный пункт химчистки | кг вещей в смену на 1000 чел. | 4 |  |  |
| Объекты связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания районного (жилого района) значения |
| 8 | Отделение связи | объект | по нормам и правилам министерства связи и массовых коммуникаций РФ | м | 1000 |
| 9 | Магазин продовольственных товаров | м² торговой площади на 1000 чел. | 100 | м | 1000 |
| 10 | Магазин непродовольственных товаров | м² торговой площади на 1000 чел. | 180 |  |  |
| 11 | Предприятие общественного питания | мест на 1000 чел. | 40 | м | 1000 |
| 12 | Предприятие бытового обслуживания, том числе: - непосредственного обслуживания населения; - производственные предприятия централизованного выполнения заказов | рабочее место на 1000 чел. | 9 5 4 |  |  |
| 13 | Прачечная | кг белья в смену на 1000 чел. | 120 | м | 1000 |
| 14 | Химчистка | кг вещей в смену на 1000 чел. | 11,4 |  |  |
| 15 | Баня, сауна | мест на 1000 чел. | 5 | м | 1000 |
| 16 | Пункт приёма вторичного сырья | объект на 20 тыс. чел. | 1 | мин. трансп. доступности | 20 |
| 17 | Гостиница | место | 18 на 1 тыс. чел. (в том числе 12 – на 1 тыс. чел. туристов) | Не нормируется |
| Объекты общественного питания, торговли и бытового обслуживания городского значения |
| 18 | Торговый центр (торгово-выставочный, торгово-развлекательный) центр | Не нормируется (по заданию на проектирование) | мин. транспортной доступности | 30 |
| 19 | Общественные уборные в местах массового пребывания людей | прибор /1000 чел. | 1 | Не нормируется |

Примечание:

а)	в районах малоэтажной застройки (1-3 этажа) максимально допустимый уровень территориальной доступности предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения может составлять 800 м;

Раздел 3. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Объекты местного значения, для которых разработаны местные нормативы градостроительного проектирования города Майкопа

В соответствии со статьей 17.2 Закона Республики Адыгея «О градостроительной деятельности» .в число объектов местного значения города Майкопа входят объекты, относящиеся к следующим областям:

- транспорт, автомобильные дороги местного значения в границах городского округа;

- предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории городского округа и ликвидация их последствий;

- образование;

- здравоохранение;

- физическая культура, спорт, отдых и туризм;

- жилищное строительство;

- инженерная инфраструктура, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

- организация ритуальных услуг;

- промышленность, агропромышленный комплекс, логистика и коммунально-складское хозяйство;

- культура и искусство;

- благоустройство и озеленение территории городского округа, использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;

- связь, общественное питание, торговля, бытовое и коммунальное обслуживание;

Глава 3.1. Обоснование расчетных показателей автомобильных дорог
местного значения, улично-дорожной сети, объектов дорожного сервиса

# Перечень автомобильных дорог местного значения определяется в соответствии с Распоряжением администрации МО «Город Майкоп» РА от 24 июня 2008г. №2957-р «Об автомобильных дорогах местного значения».

### 3.1.1. Обоснование расчетных показателей автомобильных дорог
местного значения, улично-дорожной сети, объектов дорожного сервиса

Параметры, включая размеры перечисленных элементов улично-дорожной сети, ширина основных улиц и дорог в красных линиях, определяются Генеральным планом города Майкопа. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 чел.: 350 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимать 50-100 единиц для городов с населением свыше 100 тыс. чел. и 100-150 единиц для остальных поселений. В региональных градостроительных нормативах указанный уровень автомобилизации допускается уточнять (уменьшать или увеличивать) в зависимости от местных условий.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Адыгея, утвержденными приказом Комитетом Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 31.12.2014 года №70-од (в редакции от 02.07.2015 №18-од и 21.10.2015 №33-од), уровень автомобилизации на I период расчетного срока (2020 год) составляет 250 - 290 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок (2030 год) - принимается 375 легковых автомобилей с учетом транспортного баланса, предусмотренного схемой территориального планирования Республики Адыгея.

3.1.1.1. Объекты внешнего транспорта необходимо размещать в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.10.2009 №860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода», Постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 №767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 №717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса».

3.1.1.2. Улично-дорожная сеть города дифференцируется по назначению, составу потока и скоростям движения транспорта на соответствующие категории в соответствии с таблицей 7 п. 11.4 СП 42.13330.2011.

Классификация улиц и дорог города

| Категория дорог и улиц | Основное назначение дорог и улиц |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Магистральные дороги: |
| скоростного движения | Скоростная транспортная связь в городе между удаленными промышленными и планировочными районами: выходы на внешние автомобильные дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в разных уровнях. |
| регулируемого движения | Транспортная связь между районами города на отдельных направлениях и участках преимущественно грузового движения, осуществляемого вне жилой застройки, выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с улицами и дорогами в одном уровне |
| Магистральные улицы: |
| Общегородского значения: |
| непрерывного движения | Транспортная связь между жилыми, производственными зонами и общественными центрами в городе, а также с другими магистральными улицами, городскими и внешними автомобильными дорогами. Обеспечение движения транспорта по основным направлениям в разных уровнях |
| регулируемого движения | Транспортная связь между жилыми, производственными зонами и центром города, центрами планировочных районов; выходы на магистральные улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. Пересечения с магистральными улицами и дорогами в одном уровне |
| Районного значения: |
| транспортно-пешеходные | Транспортная и пешеходная связи между жилыми районами, а также между жилыми и производственными зонами, общественными центрами, выходы на другие магистральные улицы и дороги |
| пешеходно-транспортные | Пешеходная и транспортная связи (преимущественно общественный пассажирский транспорт) в пределах планировочного района |
| Улицы и дороги местного значения: |
| улицы в жилой застройке | Транспортная (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходная связи на территории жилых районов (кварталов), выходы на магистральные улицы и дороги регулируемого движения |
| улицы и дороги в производственных, в том числе коммунально-складских зонах | Транспортная связь преимущественно легкового и грузового транспорта в пределах зон, выходы на магистральные дороги. Пересечения с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне |
| пешеходные улицы и дороги | Пешеходная связь с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе в пределах общественных центров, местами отдыха и остановочными пунктами общественного транспорта |
| парковые дороги | Транспортная связь в пределах территории парков и лесопарков преимущественно для движения легковых автомобилей |
| проезды | Подъезд транспортных средств к жилым, общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам внутри районов, кварталов (микрорайонов) |
| велосипедные дорожки | Связь по свободным от других видов транспорта трассам с местами отдыха, общественными центрами. |

3.1.1.3. Основные расчетные параметры уличной сети города Майкоп следует устанавливать в соответствии с таблицей «Расчетные параметры улиц и дорог города» нормативов согласно таблице 8 п. 11.5 СП42.13330.2011.

Расчетные параметры улиц и дорог города

| Категория дорог и улиц | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина в красных линиях, м | Ширина полосы движения, м | Число полос движения | Наименьший радиус кривых в плане, м | Наибольший про-дольный уклон, ‰ | Ширина пешеход-ной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |
| скоростного движения | 120 | 50-75 | 3,75 | 4-8 | 600 | 30 | - |
| регулируемого движения | 80 | 40-65 | 3,50 | 2-6 | 400 | 50 | - |
| Магистральные улицы: |
| общегородского значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| непрерывного движения | 100 | 40-80 | 3,75 | 4-8 | 500 | 40 | 4,5 |
| регулируемого движения | 80 | 35-70 | 3,50 | 4-8 | 400 | 50 | 3,0 |
| районного значения: |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортно-пешеходные | 70 | 35-45 | 3,50 | 2-4 | 250 | 60 | 2,25 |
| пешеходно-транспортные | 50 | 30-40 | 4,00 | 2 | 125 | 40 | 3,0 |
| Улицы и дороги местного значения: |
| улицы в жилой застройке | 40 | 15-25 | 3,00 | 2-31) | 90 | 70 | 1,5 |
|  | 30 | 15-25 | 3,00 | 2 | 50 | 80 | 1,5 |
| улицы и дороги в производственных, научно-про-изводственных и коммунально-складских зонах | 50 | 15-25 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
|  | 40 | 15-25 | 3,50 | 2-4 | 90 | 60 | 1,5 |
| парковые дороги | 40 | 15-25 | 3,00 | 2 | 75 | 80 | - |
| Проезды: |
| основные | 40 | 10-11,5 | 2,75 | 2 | 50 | 70 | 1,0 |
| второстепенные | 30 | 7-10 | 3,50 | 1 | 25 | 80 | 0,75 |
| Пешеходные улицы: |
| основные | - |  | 1,00 | По расчету | - | 40 | По проекту |
| второстепенные | - |  | 0,75 | То же | - | 60 | То же |
| Велосипедные дорожки: |
| обособленные | 20 |  | 1,50 | 1-2 | 30 | 40 | - |
| изолированные | 30 |  | 1,50 | 2-4 | 50 | 30 | - |

1)	с учетом использования одной полосы для стоянки легковых автомобилей.

3.1.1.4. Размещение инженерных сооружений разного типа (индивидуальных котельных, отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и ГРПШ, электроподстанций и т.д.) на линии застройки магистральных улиц города разрешается только в особых технологически обоснованных случаях с обязательным архитектурным или средовым оформлением данного объекта.

3.1.1.5. Плотность улично-дорожной сети является одним из основных показателей развития улично-дорожной сети города, и, согласно руководства по проектированию городских улиц и дорог (Москва. Стройиздат. 1980) рекомендуемая плотность принимается в пределах 2,2-2,4 км/км² территории площади застройки.

3.1.1.6. Протяженность магистральной сети должна постоянно уточняться по мере формирования планировочных решений для отдельных частей города в проектах планировки.

### 3.1.2. Обоснование расчетных показателей обеспеченности
объектов автомобильными стоянками

3.1.2.1. В городе Майкопе должны быть предусмотрены территории для постоянного хранения, временного хранения и технического обслуживания легковых автомобилей всех категорий, исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок.

3.1.2.2. Система хранения индивидуального транспорта должна предусматривать следующие виды стоянок:

1) стоянка для постоянного хранения – в капитальных гаражах (паркингах): наземных, подземных, полуподземных, встроенных и пристроенных, на открытых охраняемых и неохраняемых стоянках в границах квартала (микрорайона) или на свободных соседних территориях. В границах земельных участков многоэтажных жилых домов стоянки для постоянного хранения индивидуального транспорта следует располагать только в подземных, полуподземных, наземных, встроенных, пристроенных и отдельностоящих многоэтажных паркингах;

2) стоянка для временного хранения автомобилей - на открытых приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. При отсутствии необходимой территории для организации открытых парковок следует предусматривать встроенные или пристроенные, в том числе подземные и крышные автостоянки;

3) гостевая стоянка – на открытой неогороженной стоянке в границах земельного участка жилого дома, предназначенная для парковки легковых автомобилей посетителей жилой застройки. На гостевой стоянке осуществляется временная бесплатная (без извлечения прибыли) стоянка личного автомобильного транспорта посетителей или жителей жилого дома.

3.1.2.3. В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Республики Адыгея, утвержденными приказом Комитетом Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству от 31.12.2014 года №70-од (в редакции от 02.07.2015 №18-од и 21.10.2015 №33-од), уровень автомобилизации на I период расчетного срока (2020 год) составляет 250 - 290 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок (2030 год) - принимается 375 легковых автомобилей с учетом транспортного баланса, предусмотренного схемой территориального планирования Республики Адыгея.

В столице Республики Адыгея следует предусматривать стоянки автобусов и легковых автомобилей, принадлежащих туристам, число которых определяется расчетом. Указанные стоянки должны быть размещены с учетом обеспечения удобных подходов к объектам туристского осмотра, но не далее 500 м от них и не нарушать целостный характер исторической среды.

3.1.2.4. В соответствии с п.11.19 СП 42.13330.2011 на селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90 % расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м.

На территории жилых районов и микрорайонов г. Майкопа следует предусматривать места для хранения автомобилей в подземных гаражах из расчета не менее 25 машиномест на 1000 жителей.

3.1.2.5. Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей и гостевые стоянки для жилых домов следует предусматривать из расчета не менее, чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %:

жилые районы									25

промышленные и коммунально-складские зоны (районы)			25

общегородские и специализированные центры					5

зоны массового кратковременного отдыха					15

Размеры земельных участков для наземных стоянок в пределах территорий жилых районов, в том числе кварталов (микрорайонов) следует принимать из расчета 25 кв. м на 1 машино-место.

Габариты машино-места следует принимать (с учетом минимально допустимых зазоров безопасности) - 5,3х2,5 м, а для инвалидов, пользующихся креслами-колясками, - 6,0х3,6 м.

3.1.2.6. Количество машино-мест на стоянках для временного хранения автомобилей у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д. (в том числе встроенных, пристроенных к жилым зданиям) определяется в соответствии с приложением К, п. 11.19 СП 42.13330.2011, с нормами площади на 1 человека, с уровнем автомобилизации на расчетный срок.

Удельный размер площади участков автостоянок для временного хранения автомобилей в пределах территорий жилых районов, в том числе кварталов (микрорайонов) составит:

| Наименование показателей | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- |
| Уровень автомобилизации машино-мест / на 1000чел | 290 | 375 |
| стоянки пределах территорий жилых районов, в том числе кварталов (микрорайонов) (25 %), машино-мест/1000чел | 72,5 | 93,75 |
| стоянки в пределах территорий жилых районов, в том числе кварталов (микрорайонов): |  |  |
| кв. м /на 1000 человек | 72,5 × 25 = 1812,5 | 93,75 × 25 = 2 375 |
| стоянки в пределах территорий жилых районов, в том числе кварталов (микрорайонов): на 1 человека, м²/чел. | 1812,5: 1 000 ≈ 2,0 | 2 343,75: 1 000 ≈ 2,3 |

Таким образом, показатели удельной площади участков стоянок для временного хранения легковых автомобилей в пределах территорий жилых районов, в том числе кварталов (микрорайонов) принимаются:

- на среднесрочную перспективу (2020 год) – 2,0 м²/чел.,

- на расчетный срок (2030 год) – 2,3 м²/чел.

# 3.1.2.7. Размещение стоянок автомобилей и других мототранспортных средств (далее автостоянок) на территории города, размеры их земельных участков следует предусматривать с учетом требований СП 42.13330.2011, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СП 18.13330.2011, СП 43.13330.2012, СП 54.13330.2011, СП 118.13330.2012, СП 113.13330.2012.

2.1.2.8. От стоянок для постоянного и временного хранения автомобилей необходимо соблюдать санитарные разрывы согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

3.1.2.8. При реконструкции застройки в исторической части города допускается снижение полученного расчетом количества машино-мест на 10% для объектов административно-делового, торгово-бытового назначения и жилой застройки, на 15% - для объектов культуры и досуга.

# 3.1.2.9. Места для личного транспорта инвалидов на автостоянках на участках около зданий учреждений обслуживания выделяются в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Расчет требуемого количества машино-мест для временного хранения легковых автомобилей на приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, вокзалов и на рекреационных территориях

Нормативное количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей на приобъектных стоянках у общественных зданий, учреждений, предприятий, вокзалов, на рекреационных территориях принимается в соответствии с приложением К СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», а также «Пособием по размещению автостоянок, гаражей и предприятий технического обслуживания автомобилей в городах и других населенных пунктах» при уровне автомобилизации 250 легковых автомобилей на 1000 чел.

| Рекреационные территории, объекты отдыха, здания и сооружения | Расчетная единица | Число машино-мест на расчетную единицу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Рекреационные территории и объекты отдыха |
| Пляжи и парки в зонах отдыха | 100 единовременных посетителей | 15-20 |
| Лесопарки и заповедники | То же | 7-10 |
| Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) | - | 10-15 |
| Береговые базы маломерного флота | - | 10-15 |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 3-5 |
| Гостиницы (туристские и курортные) | То же | 5-7 |
| Мотели и кемпинги | - | По расчетной вместимости |
| Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха | 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 7-10 |
| Садоводческие товарищества | 10 участков | 7-10 |
| Здания и сооружения |
| Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения, значений: |  |  |
| регионального | 100 работающих | 10-20 |
| местного | То же | 5-7 |
| Научные и проектные организации, высшие и средние специальные учебные заведения | - | 10-15 |
| Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 7-10 |
| Дошкольные образовательные учреждения | 1 объект | По заданию на проектирование |
| Школы | То же | То же |
| Больницы | 100 коек | 3-5 |
| Поликлиники | 100 посещений | 2-3 |
| Предприятия бытового обслуживания | 30 м² общей площади | 7-10 |
| Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | 100 мест | 3-5 |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 10-15 |
| Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 5-7 |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 м² | 100 м² торговой площади | 5-7 |
| Рынки | 50 торговых мест | 20-25 |
| Рестораны и кафе общегородского значения | 100 мест | 10-15 |
| Гостиницы высшего разряда | Тоже | 10-15 |
| Прочие гостиницы | - | 6-8 |
| Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час «пик» | 10-15 |
| Культовые здания и сооружения | 50 мест | 2 |

Исходя из увеличения уровня автомобилизации к 2020 году в 1,2 раза, количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей на приобъектных стоянках принимается с коэффициентом 1,2 (290 легк. авт./1000 чел.: 250 легк. авт./1000 чел. = 1,2).

Исходя из увеличения уровня автомобилизации к 2030 год в 1.5 раза количество машино-мест для временного хранения легковых автомобилей на приобъектных стоянках принимается с коэффициентом 1.5 (375 легк. авт./1000 чел.: 250 легк. авт./1000 чел. = 1,5).

3.1.3. Обоснование расчетных показателей объектов дорожного сервиса,
кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг
населению и организации транспортного обслуживания населения

3.1.3.1. Расчетные показатели приняты на уровне расчетных показателей, установленных п. 11.26 и п. 11.27 СП 42.13330.2011. Максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется.

3.1.3.2. Объекты по техническому обслуживанию автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для объектов:

- на 5 постов – 0,5;

- на 10 постов – 1,0;

- на 15 постов – 1,5;

- на 25 постов – 2,0.

3.1.3.3. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций:

- на 2 колонки – 0,1;

- на 5 колонок – 0,2;

- на 7 колонок – 0,3.

3.1.3.4. Моечные пункты автотранспорта размещаются в составе предприятий по обслуживанию автомобилей (технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава: автотранспортные предприятия, их производственные и эксплуатационные филиалы, базы централизованного технического обслуживания, станции технического обслуживания легковых автомобилей, открытые площадки для хранения подвижного состава, гаражи-стоянки для хранения подвижного состава, топливозаправочные пункты) в соответствии с требованиями ВСН 01-89.

## 3.1.4. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных
для предоставления транспортных услуг населению и организации
транспортного обслуживания населения

3.1.5.1. Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать функциональную целостность и взаимосвязанность всех основных структурных элементов территории с учетом перспектив развития города.

3.1.5.2. Сеть общественного пассажирского транспорта следует проектировать в соответствия с частью 11 СП 42.13330.2011. Проектирование троллейбусных линий следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 98.13330.2012.

3.1.5.3. Транспортная доступность объектов приложения труда (в один конец) для 90% жителей города Майкопа не должны превышать 35 минут. Расчетные показатели приняты на уровне расчетных показателей, установленных п. 11.2 СП 42.13330.2011. Максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется.

3.1.5.4. Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта (автобуса, троллейбуса) в пределах города следует принимать -500м, в пределах центрального ядра города – 300 м.

Глава 3.2. Расчетные показатели защитных сооружений,
средств для защиты территорий от чрезвычайных ситуаций

## 3.2.1. Градостроительное проектирование в границах водоохранных, прибрежно-защитных зон, береговых полос следует осуществлять в соответствии со ст.5 и ст.65 Водного кодекса.

## 3.2.2. Обоснование расчетных показателей защитных сооружений, средств для защиты территорий от чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне».

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами местного самоуправления в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» с учетом требований ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95.

Полномочия органов местного самоуправления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций определены ч.2 ст. 11 Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Градостроительное проектирование следует осуществлять в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012, СП 165.1325800.2014, СНиП II-11-77*, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390, «Положения о системе оповещения населения», утвержденного совместными приказами МЧС РФ №422, Мининформсвязи РФ №90, Минкультуры РФ №376 от 25.07.2006, требованиями СНиП 2. 7-81* с учетом изменения №5. В инженерно-геологическом отношении территория города Майкопа является удовлетворительной для градостроительного освоения. К факторам, осложняющим строительство, относятся: землетрясения, наводнения и подтопления, оползни, сильные ветра, град.

По совокупности инженерно-геологических условий, согласно СП 11-105-97, (часть 1, приложение Б) территория города относиться ко второй категории (средней сложности).

Инженерная подготовка территории города направлена на устранение данных факторов.

Большая часть территории города Майкопа при градостроительном освоении не потребует проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке. Учитывая развитие верховодки и высокий уровень залегания грунтовых вод на большей части территории, строительству должны предшествовать мероприятия по вертикальной планировке для организации водоотвода поверхностного стока, при необходимости - водопонижение грунтовых вод, на локальных участках – применение свайных фундаментов.

Инженерную защиту от действующих факторов природного риска следует предусматривать в соответствии с действующими нормативными документами (СНиП 22-01-95, СП 47.13330.2012, СП 58.13330.2012, СНиП 2.06.15-85), «Общей схемой инженерной защиты территории России от опасных процессов».

Основными причинами риска возникновения затопления территории города Майкопа являются:

- неблагоприятные природные факторы (негативное воздействие природных вод во время весенних половодий, продолжительные дожди(ливни) на территории города, застройка которого вышла на затапливаемую пойму реки. При этом часть жилой застройки не защищена от затопления и подтопления паводковыми водами);

- разрушение гидротехнических сооружений в результате техногенной деятельности человека (плотина на Реке Белой), неправильная эксплуатация сооружений, разрушения (утечки, аварии) водонесущих коммуникаций и сооружений.

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012 и СНиП 2.06.15-85.

Мероприятия по защите территории города Майкопа от затопления и подтопления следует устанавливать согласно СНиП 2.06.15-85, СП 116.13330.2012 и СП 58.13330.2012.

По инженерно-геологическим условиям территория города Майкопа преимущественно является условно благоприятной для градостроительного освоения, за исключением осложняющего фактора – повсеместно высокого уровня залегания грунтовых вод (1-3 м) с колебаниями до 0,5 м от поверхности территории.

Перехват инфильтрационных вод в виде утечек из водовмещающих наземных и подземных емкостей и сооружений (резервуаров, отстойников, шламохранилищ, накопителей стока системы внешних сетей водопровода, канализации и т. д.) следует обеспечивать с помощью контурных дренажей. Предупреждение распространения инфильтрационных вод за пределы территорий, отведенных под водонесущие сооружения, должно обеспечиваться устройством не только дренажных систем, но и противофильтрационных экранов и завес, проектируемых в соответствии со СП 22.13330.2011.

Территория города Майкопа подвержена оползневым явлениям, обусловленным эрозионными процессами, связанными с естественными геологическими условиями части территории города Для реки Белой характерна повышенная эрозионная деятельность. На участках реки сильно развиты излучины, в процессе образования которых происходит размытие вогнутых берегов и отложение наносов на выпуклых берегах. Развитие береговой эрозии наблюдается в г. Майкопе, х. Гавердовский и ст. Ханской, в результате образуются обвалы и осыпи. Активизация береговых оползней на реке Белой приходится на весенне-летнее половодье.

Повышенная степень пораженности оползневыми процессами отмечается в пределах развития водоупорной майкопской глинистой толщи в бассейне p. Белой.

Наиболее высокая оползневая пораженность освоенных территорий наблюдается в районе п. Подгорный. Размер вероятной зоны ЧС может составить 1600 м². В зону ЧС попадает 87 чел. Потенциально оползневой склон существует в х. Косинов.

На территории города Майкопа оползневые процессы наблюдаются в районе КТОС-9, площадью 1968 м² Зоной возможного оползнеобразования является территория юго-восточной и восточной части города. В результате подтопления территории склоновыми водами возможно обрушение откосов.

Для балок, оврагов, промоин, долин рек и ручьев, расположенных на территории города, характерны породы, обводненные грунтовыми водами. В связи с этим проявления оползней на территории города представляют достаточно серьезную проблему и требуют проведения мероприятий инженерной защиты от оползневых процессов.

При проектировании на территории города Майкопа жилой, общественно-деловой застройки, производственных объектов и их групп (промышленных узлов), объектов рекреации и др. следует учитывать степень развития склоновых процессов (оползней, обвалов) и устанавливать границы зон планировочных ограничений в местах их проявления.

Противооползневые и противообвальные сооружения проектируются в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012.

На территории города Майкопа распространены следующие виды эрозии: овражная и речная, в том числе боковая эрозия берегов.

Распространение овражной эрозии наблюдается в пределах всей территории города, в том числе овраги техногенного происхождения развиваются вдоль железнодорожных магистралей и автомобильных дорог.

Русла реки Белой и ее притоков классифицируются как неустойчивые. Размыву берегов способствует неорганизованный поверхностный сток с прибрежных территорий, половодье.

Проектирование набережных и берегозащитных сооружений осуществляется с учетом требований СП 116.13330.2012.

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега.

Сооружения и мероприятия по защите на просадочных грунтах следует проектировать в соответствии с требованиями СП 21.13330.2012.

# 3.2.3. Зоны возможных завалов «желтые линии» возможного образования завалов от зданий (сооружений) различной этажности (высоты), в условиях сейсмики приняты в соответствии СП 165.1325800.2014 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90

В соответствии с сейсмическим районированием территории Российской Федерации ОСР - 97, территория Республики отнесена к сейсмоопасным районам.

Интенсивность сейсмического воздействия предусмотрена на трех уровнях и отражает вероятность возможного превышения указанных на карте значений сейсмической активности:

- карта А (10%) – сейсмическая опасность для объектов массового строительства – 7 баллов;

- карта В (5%) – сейсмическая опасность для объектов повышенной ответственности – 8 баллов;

- карта С (1%) – сейсмическая опасность для особо ответственных объектов - 9 баллов (в течении 50 лет).

Указанный показатель относиться к участкам с грунтами II категории по сейсмическим свойствам. Неблагоприятные особенности геологического строения площадки строительства, сложенной грунтами III категории учитывается повышением интенсивности сейсмичности на 1 балл, начиная с 6 баллов и выше (изменения №5 к СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах»).

При проектировании и строительстве зданий и сооружений следует соблюдать требования СНиП 2. 7-81* с учетом изменения №5 и руководствоваться территориальными строительными нормативными документами.

Территория города Майкопа отнесена к третьей группе территорий по гражданской обороне.

При подготовке документации по планировке территории разрабатывается раздел «Инженерно-технические мероприятия ГО ЧС» в соответствии с СП.165.1325800.2014.

## 3.2.4. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных
для обеспечения первичных мер пожарной безопасности

# Параметры расчёта местных нормативов обеспечения первичных мер пожарной безопасности в целях осуществления полномочий органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности города Майкопа определяются в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закона РФ от 21 декабря 1994 г. №69–ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона РФ от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

# В городе Майкопе необходимо проектировать наружное противопожарное водоснабжение от наружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами. Расход воды на наружное пожаротушение города на расчетный срок принимать в соответствии со СНиП 2.04.02.-84*табл.6.табл.5.

Неприкосновенный запас воды для пожаротушения хранить в резервуарах чистой воды.

Для определения количества объектов пожарной охраны и типа пожарных депо следует использовать приложение 7 НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» (Приложение 7).

## 3.2.5. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенные
для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах

В соответствии с водным законодательством Российской Федерации к водным объектам относятся пляжи, купальни, плавательные бассейны и другие организованные места купания, переправы, наплавные мосты, а также места массового отдыха населения, туризма и спорта на водоемах.

Водные объекты используются для массового отдыха, купания, туризма и спорта в местах, устанавливаемых органами местного самоуправления по согласованию с территориальным специально уполномоченным государственным органом управления использованием и охраной водного фонда, Государственной инспекцией по маломерным судам и государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора, с соблюдением требований Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года №74-ФЗ, «Положения о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2004 №835, «О Правилах охраны жизни людей на водных объектах», утвержденных Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 27 октября 2008 г. №175.

Использование водных объектов для рекреационных целей (отдых, туризм, спорт) осуществляется с учетом правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд, устанавливаемых органами местного самоуправления на основании договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в пользование.

На водных объектах общего пользования могут быть запрещены купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, а также установлены другие запреты в случаях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Республики Адыгея, с обязательным оповещением населения органами местного самоуправления через средства массовой информации, выставлением вдоль берега специальных информационных знаков и иным способом.

В соответствии с федеральным законодательством органы государственного санитарно-эпидемиологического надзора осуществляют контроль за состоянием водного объекта и пригодностью его для купания.

Проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация зданий, строений, сооружений для рекреационных целей, в том числе для обустройства пляжей, осуществляются в соответствии с водным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности.

Водопользователи, осуществляющие пользование водным объектом или его участком в рекреационных целях, несут ответственность за безопасность людей на предоставленных им для этих целей водных объектах или их участках.

В местах отдыха для предупреждения несчастных случаев и оказания помощи людям на водных объектах в период купального сезона выставляются ведомственные спасательные посты организаций независимо от форм собственности, за которыми закреплены места отдыха.

Контроль за работой ведомственных спасательных постов возлагается на организации, которым подчинены эти посты.

Береговая территория места отдыха на водных объектах должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам и правилам, места отдыха располагаются на расстоянии не менее 500 метров выше по течению от мест выпуска сточных вод. В местах, отведенных для купания, и выше их по течению до 500 метров запрещается стирка белья и купание животных.

Перед началом купального сезона дно участка акватории водного объекта, отведенного для купания, должно быть обследовано водолазами и очищено от водных растений, коряг, камней, стекла и прочего мусора, иметь постепенный скат без уступов до глубины 1,75 метра при ширине полосы от берега не менее 15 метров.

Площадь участка акватории водного объекта, отведенного для купания при проточном водном объекте, должна обеспечивать не менее 4 квадратных метров на одного купающегося, а при непроточном водоеме - 10 квадратных метров. На каждого человека должно приходиться не менее 3 квадратных метров площади пляжа.

Места, отведенные для купания, должны быть безопасны, не иметь выхода грунтовых вод, водоворотов и воронок. Скорость течения не должна превышать 0,5 метра в секунду.

Границы участка акватории водного объекта, отведенного для купания, обозначаются буйками оранжевого цвета, расположенными на расстоянии 25-30 метров один от другого и до 25 метров от мест с глубиной 1,3 метра.

В местах отдыха отводятся участки для купания детей и не умеющих плавать глубиной не более 1,2 метра. Участки обозначаются линией поплавков оранжевого или красного цвета диаметром не менее 300 миллиметров, закрепленных на тросах и расположенных на расстоянии не более 1 метра, и знаками «Место купания детей».

На пляже устанавливаются мачты голубого цвета высотой 8-10 метров для подъема сигналов: «купание разрешено» - желтый флаг размером 70x100 сантиметров и «купание запрещено» - черный шар диаметром 1 метр.

Места для прыжков в воду, оборудованные вышками, должны находиться на участках акватории с глубиной, обеспечивающей безопасность при выполнении прыжков. При отсутствии таких участков устанавливаются мостки или плоты до мест с глубиной, обеспечивающей безопасность при нырянии.

В местах отдыха на период купального сезона организуется дежурство медицинского персонала для оказания медицинской помощи пострадавшим на водных объектах.

Места отдыха на водных объектах должны быть радиофицированы и (или) иметь телефонную связь.

Все водные объекты, используемые в целях купания и отдыха, могут эксплуатироваться в конкретно указанных целях только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

В целях обеспечения безопасности участников прохождения водных туристских маршрутов по горным и предгорным участкам рек с использованием специальных средств сплава (далее - сплав) сплав выполняется на изготовленных в заводских условиях специальных средствах сплава, имеющих паспорт изделия (далее - паспорт) и инструкцию по эксплуатации.

Участникам сплава рекомендуется уведомить о запланированном сплаве Адыгейский поисково-спасательный отряд Республики Адыгея.

3.2.6. Санитарно-защитные зоны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта.

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и производств, в соответствии с требованиями Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Градостроительное проектирование в границах санитарно-защитных зон следует осуществлять в соответствии с Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. №74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

## Глава 3.3. Обоснование расчетных показателей объектов,
относящихся к области образования

### 3.3.1. Обоснование расчетных показателей дошкольных образовательных организаций

## Расчетные показатели дошкольных образовательных организаций приняты на уровне расчетных показателей, установленных в приложении Ж СП 42.13330.2011, и демографических показателей по городу Майкопе на 2015 год и с учетом Региональных нормативов РА.

## Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном в таблице 5 п. 10.4 СП 42.13330.2011.

Размеры земельных участков принимаются: при вместимости до 100 мест – 40 кв. м. на место, свыше 100 мест – 35 кв. м. на место; в комплексе яслей-садов свыше 500 мест - 30 кв. м. на место. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при размещении на рельефе с уклоном более 20%.

При новом строительстве, в условиях сложившейся затесненной застройки, допускается размещение дошкольных образовательных организаций во встроенных в жилые дома помещениях, вместимостью до 80 мест, и во встроенно-пристроенных помещениях к жилым домам (или пристроенных), вместимостью до 150 мест, при наличии отдельно огороженной территории с самостоятельным входом и выездом (въездом).

### 3.3.2. Обоснование расчетных показателей общеобразовательных организаций

Расчетные показатели общеобразовательных организаций приняты на уровне расчетных показателей, установленных в приложении Ж СП 42.13330.2011, и демографических показателей по городу Майкопе на 2015 год. И с учетом Региональных нормативов РА.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном таблицей 5 п. 10.4, 10.5 СП 42.13330.2011.

Размеры земельных участков принимаются в зависимости от вместимости учреждения.

Размеры земельных участков образовательных организаций

| № п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Размеры земельных участков | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общеобразовательная организация (школа, лицей, гимназия) | При вместимости: до 400 мест - 50 м² на 1 учащегося свыше 400 до 500 мест - 60 свыше 500 до 600 - 50 свыше 600 до 800 - 40 свыше 800 до 1100 - 33 свыше 1100 до 1500 - 21 свыше 1500 - 16 | Размеры земельных участков школ могут быть уменьшены на 20% в условиях реконструкции; Спортивная зона школы может быть объединена с физкультурно- оздоровительным комплексом микрорайона |
| 2. | Межшкольный учебно-производственный комбинат | Не менее 2 га, при устройстве автополигона - 3 га |  |
| 3. | Общеобразовательные организации, имеющие интернат | При вместимости: свыше 200 до 300 мест - 70 м² на 1 учащегося свыше 300 до 500 - 65 свыше 500 более 45 | При размещении на земельном участке школы здания интерната (спального корпуса) площадь земельного участка необходимо увеличивать на 0,2 га |
| 4. | Профессиональные образовательные организации (колледжи) | При вместимости: до 300 мест -75 м² на 1 учащегося свыше 300 до 900 - 50-65 свыше 900 до 1600 - 30-40 | Размеры земельных участков могут быть уменьшены на 50% в условиях реконструкции, на 30% - для учебных заведений гуманитарного профиля. При кооперировании учебных заведений и создании учебных центров размеры земельных участков рекомендуется уменьшать в зависимости от вместимости учебных центров, учащихся: от 1500-2000 на 10%; 2000-3000 на 20%; свыше 3000 на 30%. Размеры жилой зоны, учебных и вспомогательных хозяйств, полигонов в указанные размеры не входят |
| 5. | Образовательные организации высшего образования | По заданию на проектирование | Размер земельного участка вуза может быть уменьшен на 40% в условиях реконструкции. При кооперированном размещении нескольких вузов на одном участке суммарную территорию земельных участков учебных заведений рекомендуется сокращать на 20% |

### 3.3.3. Обоснование расчетных показателей объектов дополнительного образования

Расчетные показатели объектов дополнительного образования приняты на уровне расчетных показателей, установленных в приложении Ж СП 42.13330.2011и с учетом Региональных нормативов РА.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности не нормируется.

Размеры земельных участков принимаются по заданию на проектирование.

### 3.3.4. Обоснование расчетных показателей объектов для организации отдыха детей в каникулярное время, содержащихся в статье 1.3.4. главы 1.3. раздела 1 нормативов

Расчетные показатели объектов для организации отдыха детей в каникулярное время

| Наименование объекта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности |
| --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| Детский оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 1) | % от общего числа школьников | 20 | м | 500 2) |

1)	организуется на базе общеобразовательных организаций (школ, лицеев, гимназий);

2)	допускается размещение детских оздоровительных лагерей на расстоянии транспортной доступности, которая составляет 15 минут для учеников школ I уровня (начальная школа) и 30 минут – для учеников школ II-III уровня (основная или неполная средняя, средняя или старшая школа). Указанная норма максимально допустимого уровня территориальной доступности применима к объектам, находящимся в границах города.

## Глава 3.4. Обоснование расчетных показателей объектов,
относящихся к области здравоохранения

3.4.1. Расчетные показатели приняты в соответствии с социальными нормативами и нормами, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 года №1063-р.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном таблицей 5 п. 10.4 СП 42.13330.2011.

Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков принимаются в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2011 и с учетом Региональных нормативов РА.

Расчетные показатели объектов, относящихся к области здравоохранения

| № п/п | Наименование | Единица измере-ния | Норма обеспеченности | Размер земельного участка кв. м/ед. измерения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты, относящиеся к области оказания медицинской помощи |
| 1. | Стационары всех типов с вспомогательными зданиями и сооружениями (многопрофильные больницы, специализированные стационары и медицинские центры, родильные дома и др.) | койка | Необходимая вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений определяются органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование, но не менее 13,47 на 1 тыс. чел. В том числе: -больничных-10,2; -полустационарных - 1,42; - в домах сестринского ухода-1,8; - хосписах-0,05 | При вместимости (м² на 1 койку): до 50 коек – 150; 50-100 коек – 150-100; 100-200 коек – 100-80; 200-400 коек – 80 - 75; 400-800 коек – 75-70; 800-1000 коек – 70-60; свыше 1000 коек – 60 | Норму для детей на 1 койку следует принимать с коэффициентом 1,5. При размещении 2-х и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать по норме суммарной вместимости стационаров. При реконструкции зем. участки допускается уменьшать на 25%. Размеры зем. участков, размещаемых в пригородной зоне, следует увеличивать: инфекционных и онкологических на 15%, туберкулезных и психиатрических - на 25%, восстановительного лечения для взрослых - на 20 %, для детей - на 40%. Площадь земельного участка родильных домов следует принимать по нормативам стационаров с коэффициентом 0,7 |
| 2. | Поликлиника, амбулатория, диспансер без стационара | посещений в смену | 18,15 на 1 тыс. чел. | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,2 га | Размеры земельных участков стационара и поликлиники (диспансера), объединенных в одно лечебно-профилактическое учреждение, определяются раздельно по соответствующим нормам и затем суммируются |
| 3. | Консультативно-диагностический центр | кв. метр общей площади | По заданию на проектирование |  |
| 4. | Станция (подстанция) скорой медицинской помощи | авто-мобиль | 1 на 10 тыс. чел. | 0,05 га на 1 автомобиль, но не менее 0,1 га на объект | Станция (подстанция) скорой медицинской помощи |
| 5. | Аптека | объект | 1 на 13 тыс. жителей | 0,2-0,3 на объект | Возможно встроено-пристроенные |
| 6. | Молочная кухня (для детей до 1 года) | порция в сутки на 1 ребенка | 4 на 1 тыс. чел. | 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |  |
| 7. | Раздаточный пункт | кв. м общ. пл. на 1 ребенка | 0,3 на 1 тыс. чел. | Встроенные |  |
| 8. | Санаторно-курортное учреждение | место | По заданию на проектирование | 100 | Рекомендуется размещать следующие виды санаторно-курортных учреждений: санатории, профилактории для взрослых, детей, предприятий и организаций. В условиях реконструкции размеры участков допускается уменьшать, но не более, чем на 25%. |

3.4.2. Радиус обслуживания населения учреждениями здравоохранения следует принимать не более указанного в таблице 5 п.10.4. СП 42.13330.2011

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Поликлиники и их филиалы в городах | 1000 |
| Раздаточные пункты молочной кухни | 500 |
| То же, при одно- и двухэтажной застройке | 800 |
| Аптеки в городах | 500 |
| То же, при одно- и двухэтажной застройке | 800 |

Глава 3.5. Обоснование расчетных показателей объектов,
относящихся к областям физической культуры и массового спорта

## 3.5.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям
физической культуры и массового спорта, приняты на уровне,
установленном в приложении Ж СП 42.13330.2011.

Площадь земельных участков физкультурно-спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений следует принимать исходя из суммы площадей застройки основных и вспомогательных сооружений, а также площадей, занимаемых проездами, автостоянками, пешеходными дорожками и озеленением.

# Состав и площади физкультурно-спортивных сооружений определяются заданием на проектирование с учетом единовременной пропускной способности физкультурно-спортивных сооружений, численности тренеров-инструкторов, административных работников, подсобных рабочих, количества мест для зрителей в соответствии с требованиями СП 118.13330.2012, СП 31-112-2004, СП 31-112-2007, СП 31-115-2006.

При проектировании площадок и полей для спортивных игр следует ориентировать их продольными осями в направлении север - юг. Допустимое отклонение не должно превышать, 20° в каждую из сторон. В условиях затесненной застройки ориентация спортивных сооружений не лимитируется.

Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует объединять со спортивными объектами образовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением территории.

Долю территории плоскостных спортивных сооружений жилого района (в их составе территории плоскостных спортивных сооружений микрорайона) рекомендуется принимать от общей нормы - 35%.

## Глава 3.6. Обоснование расчетных показателей объектов жилищного строительства муниципальной собственности, помещений муниципального жилищного фонда, показателей жилой застройки

# 3.6.1. Учётная норма площади жилого помещения в целях принятия граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях в г. Майкопе и нормы предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма утверждаются представительным органом местного самоуправления города Майкопа. Нормы, приведённые в настоящей таблице, утверждены Постановлениями Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 6 мая 2005 г. №618 «Об установлении нормы предоставления жилого помещения по договору социального найма» и от 21 сентября 2005 г. №713 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения».

3.6.2. На основании статистических данных по МО «Город Майкоп» по состоянию на 1.01.2016г. и расчетов основных параметров развития МО «Город Майкоп», приведенных в Генеральном плане МО «Город Майкоп», определены расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности (расчетная минимальная обеспеченность) общей площадью жилых помещений в среднем по городскому округу на расчетные периоды.

3.6.3. Дифференциация структуры жилищного фонда принята в соответствии с п.5.6 СП 42.13330.2011 и нормами площади жилых помещений в г. Майкопе, утвержденными Постановлением Совета народных депутатов муниципального образования «Город Майкоп» от 6 мая 2005 г. №618 «Об установлении нормы предоставления жилого помещения по договору социального найма» (с изменениями и дополнениями). и от 21 сентября 2005 г. №713 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения», с статистическими данными по городу Майкопу (27.1 м² - данные за 2015 год).

3.6.4. Дифференциация структуры жилищного фонда по уровню комфорта определена в соответствии с п.5.6 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» .

3.6.5. Определение структуры нового жилищного строительства по типам застройки и этажности

Структура нового жилищного строительства на среднесрочную перспективу (2020 год) и на расчетный срок (2030 год) определена в соответствии с Генеральным планом МО «Город Майкоп», Программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Город Майкоп» и ведомственными, целевыми и инвестиционными программами по развитию жилищного строительства. В соответствии с которыми предполагается, что в городском округе наибольший объем строительства будет осуществляться в основном за счет высокоплотной застройки. При этом при формировании жилых районов будет применяться малоэтажная, среднеэтажная и высотная застройка.

3.6.6. Определение укрупненных показателей площади жилой зоны.

Укрупненные показатели площади жилых зон для различных типов жилой застройки рассчитаны в соответствии с требованиями п. 5.3 СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». Для определения общих размеров жилых зон допускается принимать укрупненные показатели в расчете на 1 000 чел. (при жилищной обеспеченности 20 м²/чел.):

- при средней этажности до 3 этажей – 10 га для застройки без земельных участков и 20 га для застройки с земельными участками;

- при средней этажности от 4 до 8 этажей – 8 га;

- при средней этажности 9 этажей и выше – 7 га;

- при усадебной застройке – 40 га.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности общей площадью жилых посещений (далее – расчетная жилищная обеспеченность) в среднем по городскому округу составляют:

- на среднесрочную перспективу (2020 год) – 30,0 м²/чел.;

- на расчетный срок (2030 год) – 35,0 м²/чел.

Коэффициент превышения составляет 1,5 (30 м²/чел.: 20 м²/чел. = 1,5)

Коэффициент превышения составляет 1,75 (35 м²/чел.: 20 м²/чел. = 1,75)

3.6.7. Расчет плотности населения на территории жилого района по расчетным периодам

Расчетная жилищная обеспеченность составляет:

- на 01.01.2016 – 27,1 м²/чел.

- на среднесрочную перспективу (2020 год) – 30,0 м²/чел.

- на расчетный срок (2030 год) – 35,0 м²/чел.

Расчет плотности населения на территорию жилого района, чел./га, производится по формуле:

,

где Р18 – показатель плотности при 18 м²/чел.;

Н – расчетная жилищная обеспеченность, м²/чел., принимаемая на расчетный период.

Плотность населения на территории жилого района чел./га, при расчетной жилищной обеспеченности 18 м²/чел. в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составляет:

| Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения территории жилого района, чел./га, для групп городов с числом жителей 100-250 тыс. чел. |
| --- | --- |
| Высокая | 200 |
| Средняя | 180 |
| Низкая | 165 |

3.6.8. Расчет плотности населения на территории
квартала (микрорайона) по расчетным периодам

Плотность населения на территории микрорайона чел./га, при расчетной жилищной обеспеченности 18 м²/чел. в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», с учетом сейсмичности, составляет:

| Зона различной степени градостроительной ценности территории | Плотность населения на территории микрорайона, чел./га, для климатического подрайона IIIВ |
| --- | --- |
| Высокая | 300 |
| Средняя | 300 |
| Низкая | 180 |

Расчетная жилищная обеспеченность составляет:

- на 01.01.2016 – 27,1 м²/чел.

- на среднесрочную перспективу (2020 год) – 30,0 м²/чел.

- на расчетный срок (2030 год) – 35,0 м²/чел.

Расчет плотности населения на территорию жилого района, чел./га, производится по формуле:

,

где Р18 – показатель плотности при 18 м²/чел.;

Н – расчетная жилищная обеспеченность, м²/чел., принимаемая на расчетный период.

3.6.9. Расчет максимальных показателей плотности населения
на территории квартала (микрорайона) по расчетным периодам

В соответствии с СП 42.13330.2011. в сейсмических районах расчетная плотность населения микрорайона при многоэтажной комплексной застройке и средней жилищной обеспеченности 20 м²/чел. не должна превышать 300 чел/га.

Таким образом, максимальная плотность населения на территории квартала (микрорайона) по расчетным периодам не должна превышать:225 чел/га при жилищной обеспеченности 27.1 кв.м/чел; 200 чел./га на среднесрочную перспективу (2020 год) при средней расчетной жилищной обеспеченности 30,0 м²/чел. и 175 чел./га на расчетный срок (2030 год) при средней расчетной жилищной обеспеченности 35,0 м²/чел.

3.6.10. Расчет показателей плотности застройки участков жилых
и общественно-деловых зон

Основными показателями плотности застройки являются:

коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала).

Максимальные показатели плотности новой жилой застройки многоквартирными и индивидуальными жилыми домами, а также общественно-деловых зон приняты по показателям плотности застройки участков территориальных зон, приведенным в СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» табл. Г1.

Минимальные показатели плотности застройки участков общественно-деловых зон регламентируются параметрами глав:2.3;2.4;2.10;2.11;2.12;3.3;3,4;3.5;3,12 настоящих нормативов.

3.6.11. Нормативное соотношение территорий различного функционального назначения
в составе жилых образований коттеджной застройки, %

| Вид жилого образования | Участки жилой застройки | Участки общественной застройки | Территории зеленых насаждений | Улицы, проезды, стоянки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коттеджный поселок | Не более 75 | 3,0-8,0 | Не менее 3,0 | 14,0-16,0 |
| Комплекс коттеджной застройки | Не более 85 | 3,0-5,0 | Не менее 3,0 | 5,0-7,0 |

# Согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования, в жилых зонах могут располагаться жилые дома коммерческого значения, которые подразделяются на гостевые и доходные дома.

# Гостевой дом для сезонного проживания отдыхающих и туристов (далее - гостевой дом) - строение этажностью не более 3 этажей, возведенное на участке, предоставленном под жилищное строительство или строительство объектов рекреационного значения в установленном порядке, предназначенное для проживания одной семьи и размещения отдыхающих не более 30 человек и с количеством номеров не более 15. Размеры земельных участков под гостевые дома принимать 30 - 40 м² на место, но не менее 300 м² общей площади.

# Доходный дом - многоквартирный жилой дом, возведенный на участке, предоставленном под жилищное строительство в установленном порядке, в котором все жилые и нежилые помещения без ограничения размера площади предоставляются для проживания во временное владение или пользование юридическим и физическим лицам по договорам аренды или коммерческого найма. По всем параметрам доходный дом должен соответствовать требованиям к жилым помещениям. В доходных домах допускается размещение встроенных или пристроенных объектов административного, социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

# 3.6.12. Расчетные минимальные показатели индивидуального жилого дома

Согласно СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные, состав помещений дома, их размеры и функциональная взаимосвязь, а также состав инженерного оборудования определяются застройщиком. При этом согласно СНиП 31-01-2003 в доме должны быть созданы условия для отдыха, сна, гигиенических процедур, приготовления и приема пищи, а также для другой деятельности, обычно осуществляемой в жилище:

- дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая(ые) комната(ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, уборная, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения - помещение для теплового агрегата.

- В доме должно быть предусмотрено отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение и радиовещание.

- Площади помещений дома определяются с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования и должны быть не менее: общей жилой комнаты - 12 м; спальни - 8 м (при размещении ее в мансарде - 7 м); кухни - 6 м.

- Ширина помещений должна быть не менее: кухни и кухонной зоны в кухне-столовой - 1,7 м, передней - 1,4 м, внутриквартирных коридоров - 0,85 м, ванной - 1,5 м, уборной - 0,8 м. Глубина уборной должна быть не менее 1,2 м при открывании двери наружу и не менее 1,5 м при открывании двери внутрь.

- Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни - не менее 2,5 м. Высоту жилых комнат, кухни и других помещений, расположенных в мансарде, и при необходимости в других случаях, определяемых застройщиком, допускается принимать не менее 2,3 м. В коридорах и при устройстве антресолей высота помещений может приниматься не менее 2,1 м.

При разработке проектов планировки территории для комплексного освоения в целях жилищного строительства, территории в отношении которой принято решение о развитии застроенной территории применяются все показатели настоящих нормативов.

Глава 3.7. Обоснование расчетных показателей по объектам
инженерной инфраструктуры, сбору, вывозу, утилизации
и переработке бытовых и промышленных отходов

3.7.1. Обоснование расчетных показателей объектов,
относящихся к области электроснабжения,

В таблице основной части приведены значения нормативов потребления ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и откорректированные с учетом местных условий.

Расчетные показатели объектов, относящихся к области электроснабжения

| № п/п | Наименование норматива, потребители ресурса | Единица измерения | Вели-чина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Укрупненные показатели электропотребления: |
| а) | электропотребление | кВт·ч /год на 1 чел. | 1800 | Приложение Н СП 42.13330.2011 |
| б) | использование максимума электрической нагрузки | ч/год | 5130 | Приложение Н СП 42.13330.2011 |
| 2. | Электрическая нагрузка, расход электроэнергии | кВт | - | РД 34.20.185-94 |

Примечание:

а)	приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения;

б)	РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» утверждена: Министерством топлива и энергетики Российской Федерации от 07.07.1994, Российским акционерным обществом энергетики и электрификации «ЕЭС России» 31.05.1994.

3.7.2. Обоснование расчетных показателей объектов,
относящихся к области тепло-, газоснабжения

В таблице основной части приведены значения нормативов потребления ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и откорректированные с учетом местных условий.

Расчетные показатели объектов, относящихся к области тепло-, газоснабжения

| № п/п | Наименование норматива, потребители ресурса | Единица измерения | Вели-чина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа | - | - | СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003 |
| 2. | Укрупненный показатель потребления газа при теплоте сгорания 34 МДж/ м3 (8000 ккал/ м3): а) при наличии централизованного горячего водоснабжения 1) б) при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 1) в) при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения г) тепловая нагрузка, расход газа2) | м3/год на 1 чел. Гкал, м3/чел | 120 300 180 - | п.3.12 СП 42-101-2003 СП 124.13330.2012 |

1)	нормы расхода природного газа следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей расхода (потребления) газа при расчётной теплоте сгорания 34 МДж/м3 (8000 ккал/ м3);

2)	удельные показатели максимальной тепловой нагрузки, расходы газа для различных потребителей следует принимать по нормам СП 124.13330.2012, СП 42-101-2003.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. можно принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Годовые расходы газа на нужды промышленных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

3.7.3. Обоснование расчетных показателей объектов,
относящихся к области водоснабжения населения

В таблице основной части приведены значения нормативов потребления ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и откорректированные с учетом местных условий.

Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения населения

| № п/п | Наименование норматива, потребители ресурса | Единица измерения | Вели-чина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Зона застройки многоквартирными (малоэтажными, среднеэтажными и многоэтажными) жилыми домами с местными водонагревателями | л/сут на 1 жителя | 235 | СП 31.13330.2012 |
| 2. | То же с централизованным горячим водоснабжением | л/сут на 1 жителя | 285 | СП 31.13330.2012 СП 30.13330.2012 1) |
| 3. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами с местными водонагревателями | л/сут на 1 жителя | 235 | СП 31.13330.2012 СП 30.13330.2012 1) |
| 4. | То же с централизованным горячим водоснабжением | л/сут на 1 жителя | 285 | СП 31.13330.2012 СП 30.13330.2012 1) |
| 5. | Гостиницы, пансионаты (k=1,15) | л/сут на 1 место | 265 | СП 30.13330.2012 |
| 6. | Санатории и дома отдыха | л/сут на 1 место | 173 | СП 30.13330.2012 |

1)	Приложение А (обязательное):

Таблица А.2. Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (стоков) в жилых зданиях, л/сут, на 1 жителя.

Таблица А.3. Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного и промышленного назначения, л/сут, на одного потребителя.

3.7.4. Обоснование расчетных показателей объектов,
относящихся к области водоотведения

Проектирование систем канализации населенных пунктов следует производить в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012, СП 42.13330.2011, СанПиН 2.1.5.980-00.

При проектировании систем канализации города расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

В таблице основной части приведены значения нормативов потребления ресурсов, определенные с учетом действующей нормативно-технической документации и откорректированные с учетом местных условий.

Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения

| № п/п | Наименование норматива, потребители ресурса | Единица измерения | Вели-чина | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Бытовая канализация, в % от водопотребления |  |  |  |
| 2. | Зона застройки многоквартирными жилыми домами | % | 100 | п. 5.1.1 СП 32.13330.2012 |
| 3. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | % | 100 | п. 5.1.1 СП 32.13330.2012 |
| 4. | Дождевая канализация. Суточный объем поверхностного стока, поступающий на очистные сооружения | м3/сут. с 1 га территории | 60 | Таблица 12 СП 42.13330.2011 |

## 3.7.5. Обоснование расчетных показателей объектов,
относящихся к области сбора, транспортировки отходов

Нормативы сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов производства и потребления определены:

- ст.19 Федерального закона РФ «Об охране окружающей природной среды»;

- Федеральным законом РФ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральным законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- другими нормативными актами.

Сбор, хранение, транспортировка, утилизация и переработка отходов потребления, строительства и производства следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88, СанПиН 2.1.2.2645-10, СП 42.13330.2011, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Госстроя России от 27.09.2003 №170, а также Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 №613 (ред. от 17.03.2014) «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований».

Обязанность органов местного самоуправления по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на своей территории предусмотрена п. 18 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Аналогичная обязанность предусмотрена для органов местного самоуправления п. 1 ст. 8 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее - Федеральный закон №89-ФЗ) и п.1 ст.7 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Нормы накопления отходов определяются: по жилым домам - на одного человека; по объектам культурно-бытового назначения - на одно место; по магазинам и складам - на 1 кв. м торговой площади в единицу времени (день, год). Нормы накопления измеряются в единицах: кг или л, кубических метрах.

Ниже приведены нормы накопления бытовых отходов согласно приложению М СП 42.13330.2011, ГОСТ Р 51617-2000.

Нормы накопления бытовых отходов

| № п/п | Бытовые отходы | Количество бытовых отходов на 1 чел. в год |
| --- | --- | --- |
|  |  | кг | л |
| 1. | Твердые: - от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | 209 | 990 |
| 2. | - от прочих жилых зданий | 330 | 1210 |
| 3. | Общее количество по городу с учетом общественных зданий | 308 | 1540 |
| 4. | Жидкие отходы из выгребов (при отсутствии канализации) | - | 2200 |
| 5. | Смет с 1 м² твердых покрытий улиц, площадей и парков | 5,5 | 8,8 |

Примечание:

Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5% в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

В соответствии с п. 2.2.3. СанПиН 42-128-4690-88 площадки для установки мусорных контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов), иметь удобный подъезд для мусороуборочной техники. Размер площадок для вывоза мусора должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5 шт.

Для определения потребности в средствах транспорта, необходимых для вывозки образовавшихся масс мусора, и мощности сооружений по его переработке, утилизации и обеззараживанию подсчитывают годовое и суточное накопление мусора в целом по городу, району, домовладению.

Годовое накопление домового мусора (м3 или т)

где р - норма накопления на 1 чел. в год, м3 или т; m - численность населения города, района, домовладения.

Среднесуточное накопление домового мусора подсчитывают, деля объем годового накопления домового мусора на количество дней в году (на 365) и умножают на коэффициент неравномерности накопления мусора по дням недели - 1,2 или 1,3.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения отходов в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) - не более одних суток (ежедневный вывоз).

Обращение с отходами лечебно-профилактических учреждений должно осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10.

На территории парков хозяйственную зону с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, следует проектировать не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и др.). При определении числа контейнеров для хозяйственных площадок следует исходить из среднего накопления отходов за 3 дня.

3.7.6. Обоснование расчетных показателей предприятий
по утилизации и переработке отходов

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию и переработке бытовых отходов следует принимать в соответствии с табл.13 п.12.18 СП 42.13330.2011.

Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий
и сооружений по обезвреживанию и переработке бытовых отходов

| Предприятия и сооружения | Размеры земельных участков на 1000 т твердых бытовых отходов в год, га | Размеры санитарно-защитных зон, м |
| --- | --- | --- |
| Мусоросжигательные и мусороперерабатывающие объекты мощностью, тыс. т в год: |  |  |
| до 40 - 100 | 0,05 | 500 - 300 |
| свыше 40 - 100 | 0,05 | 1000 - 500 |
| Склады компоста | 0,04 | 300 |
| Полигоны 1) | 0,02 - 0,05 | 500 |
| Участки компостирования | 0,5 - 1,0 | 500 |
| Сливные станции | 0,2 - 0,02 | 500 - 300 |
| Мусороперегрузочные станции | 0,04 | 100 |
| Мусоросортировочная станция | 0,04 | 100 |
| Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу) | 0,3 | 1000 |

- кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов.

Примечание:

а)	наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах;

б)	для мусоросжигательных и мусороперерабатывающих объектов в случае выбросов в атмосферный воздух вредных веществ размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетами.

Согласно п. 1.7 «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов», утвержденной Министерством строительства Российской Федерации 2 ноября 1996 года, укрупненный показатель по расчету площади участков для полигонов ТБО приведен ниже.

Укрупненный показатель по расчету площади участка объекта размещения отходов

| Средняя численность обслуживаемого населения, тыс. чел. | Высота складирования отходов, м |
| --- | --- |
|  | 12 | 20 | 25 | 35 | 45 | 60 |
| 50 | 6,5 | 4,5*-5,5 | - | - | - | - |
| 100 | 12,5 | 8,5 | 6,5* -7,5 | - | - | - |
| 250 | 31,0 | 21,0 | 16,0 | 11,5*-13,5 | - | - |
| 500 | 61,0 | 41,0 | 31,0 | 23,0 | 16,5*-20 | - |
| 750 | 91,0 | 61,0 | 46,0 | 34,0 | 26,0 | - |
| 1000 | 121,0 | 81,0 | 61,0 | 45,0 | 35,0 | 27*-31,0 |
| * указана площадь участков в га, по форме близких к квадрату |

Проектируемая вместимость рассчитывается для обоснования требуемой площади участка объекта размещения отходов. Расчет ведется с учетом удельной обобщенной годовой нормы накопления отходов на одного жителя (включающей отходы из учреждений и организаций), количества обслуживаемого объектом населения, расчетного срока эксплуатации объекта, степени уплотнения отходов на объекте.

Проектирование объекта размещения отходов ведется на основе плана отведенного земельного участка в соответствии с Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов

Требуемая для отвода площадь участка объекта размещения отходов определяется делением проектируемой вместимости полигона в м3 на среднюю высоту складирования отходов в метрах с учетом их уплотнения.

Объекты размещения отходов производства проектируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03, СНиП 2.01.28-85.

Глава 3.8. Обоснование расчетных показателей муниципальных объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захоронения

Нормативы размещения мест захоронения разработаны в соответствии с СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», с требованиями Федерального закона от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, где установлены гигиенические требования к размещению, проектированию, строительству, реконструкции, реставрации (в т.ч. воссоздании), эксплуатации кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения.

Расчет количества и площади объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захоронения, размеры их земельных участков следует принимать по социальным нормативам обеспеченности согласно приложению Ж СП 42.13330.2011.

Глава 3.9. Расчетные показатели объектов промышленности, агропромышленного комплекса, логистики и коммунально-складского хозяйства. (3.9.1-3.9.7.)

# Градостроительное проектирование зон промышленности, агропромышленного комплекса осуществляется в соответствии с СП 18.13330. СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий Актуализированная редакция СНиП II-89-80* и СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СНиП II-97-76*.

Занятость территории промышленной зоны определяется в процентах как отношение суммы площадок промышленных предприятий и связанных с ними объектов в пределах ограждения (или при отсутствии ограждения - в соответствующих ей условных границах), а также учреждений обслуживания с включением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей территории промышленной зоны, определенной генеральным планом города. Занятые территории могут включать резервные участки на площадках предприятий и других объектов, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для размещения на них зданий и сооружений. Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.

Плотность застройки кварталов, занимаемых промышленными предприятиями и другими объектами, как правило, не должна превышать показателей, приведенных в приложении Г. СП 42.13330.2011.

Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав территории предприятий и могут быть предоставлены для размещения объектов, строительство которых допускается на территории этих зон. Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий определяется в процентах как отношение площади застройки предприятия к общему размеру площадки предприятия. Подсчет площадей, занимаемых зданиями и сооружениями, производится по внешнему контуру их наружных стен на уровне планировочных отметок земли, без учета ширины отмосток.

В площадь застройки предприятия должны включаться площади, занятые зданиями и сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарно-технические и другие установки, эстакады и галереи, площадки погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба, убежища, тоннели, проходные каналы инженерных коммуникаций, над которыми не могут быть размещены здания и сооружения), а также выгулы для животных, птиц и зверей, площадки для стоянок автомобилей, сельскохозяйственных машин и механизмов, открытые склады различного назначения при условии, что размеры и оборудования выгулов, площадок для стоянки автомобилей и складов открытого хранения принимаются по нормам технологического проектирования.

В площадь застройки также должны включаться резервные площади на площадке предприятия, указанные в задании на проектирование, для размещения на них зданий и сооружений второй очереди строительства (в пределах габаритов указанных зданий и сооружений).

При подсчете площадей, занимаемых галереями и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков указанных объектов, под которыми по габаритам не могут быть размещены другие здания или сооружения, а для остальных надземных участков учитывается только площадь, занимаемая конструкциями опор на уровне планировочных отметок земли.

В площадь застройки не должны включаться площади, занятые отмостками вокруг зданий и сооружений, тротуарами, автомобильными и железными дорогами, временными зданиями и сооружениями, открытыми спортивными площадками, площадками для отдыха трудящихся, зелеными насаждениями, открытыми площадками для стоянки транспортных средств, принадлежащих гражданам, открытыми водоотводами и другими каналами, подпорными стенками, подземными сооружениями или их частями, над которыми могут быть размещены другие здания и сооружения.

## Расчетные показатели приняты согласно СП 42.13330.2011, в соответствии с которым уровень обеспеченности принимается в зависимости от климатических условий и региональных особенностей (24-40 м² торговой площади на 1000 человек). Наибольшие значения принимаются для IV климатического района.

Соотношение площади для круглогодичной и сезонной торговли устанавливается заданием на проектирование.

Размещение в районах аэродромов зданий, высоковольтных линий электропередачи, радиотехнических и других сооружений, которые могут угрожать безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной работы навигационных средств аэродромов, должно быть согласовано с предприятиями и организациями, в ведении которых находятся аэродромы.

Предприятия и организации, с которыми необходимо согласование, определяет штаб объединения ВВС военного округа, в зоне ответственности которого предполагается строительство. Адрес штаба представляется заказчикам проектной документации или проектным организациям органами власти субъектов Российской Федерации.

Согласованию подлежит размещение:

1) всех объектов в границах полос воздушных подходов к аэродромам, а также вне этих границ в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома (КТА);

2) объектов в радиусе 30 км от КТА, высота которых относительно уровня аэродрома 50 м и более;

независимо от места размещения:

3) объектов высотой от поверхности земли 50 м и более;

4) линий связи, электропередачи, а также других объектов радио- и электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств;

5) взрывоопасных объектов;

6) факельных устройств для аварийного сжигания газов;

7) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районах аэродромов.

Размещение объектов, указанных в 3)-7), независимо от места их размещения, кроме того, подлежит согласованию с штабом военного округа и штабом объединения ВВС, на территории и в зоне ответственности которых предполагается строительство.

Запрещается размещение на расстоянии ближе 15 км от КТА мест выброса пищевых отходов, звероферм, скотобоен и других объектов, отличающихся привлечением и массовым скоплением птиц.

Примечание:

1. Указанные согласования утрачивают силу, если в течение трех лет возведение соответствующих объектов не начато.

2. Контрольная точка аэродромов располагается вблизи геометрического центра аэродрома:

- при одной взлетно-посадочной полосе (ВПП) - в ее центре;

- при двух параллельных ВПП - в середине прямой, соединяющей их центры;

- при двух непараллельных ВПП - в точке пересечения перпендикуляров, восстановленных из центров ВПП.

3. В документах, представляемых на согласование размещения высотных сооружений, во всех случаях необходимо указывать координаты расположения проектируемых сооружений.

4. При определении высоты факельных устройств учитывается максимально возможная высота выброса пламени.

Глава 3.10. Обоснование расчетных показателей объектов культуры

3.10.1. Обоснование расчетных показателей объектов организаций культуры

Расчетные показатели учреждений и предприятий обслуживания и допустимый уровень территориальной доступности населения приняты на основании показателей, установленных в приложении Ж СП 42.13330.2011.

## 3.10.2. Обоснование расчетных показателей объектов
библиотечного обслуживания населения

Расчетные показатели объектов библиотечного обслуживания населения приняты на основании показателей, установленных в приложении Ж СП 42.13330.2011.

Количество единиц хранения, мест в читальном зале специальных библиотек определяется заданием на проектирование.

Дополнительно в центральной городской библиотеке на 1 тыс. жит. принимается 0,1 тыс. ед. хранения и 0,1 читательских мест.

3.10.3. Обоснование расчетных показателей муниципальных архивов

# Расчетные показатели муниципальных архивов разработаны в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации».

Глава 3.11. Обоснование расчетных показателей объектов
благоустройства, мест массового отдыха населения

Перечень объектов благоустройства территории, мест массового отдыха населения и их характеристики в соответствии с п. 9.4 СП 42.13330.2011.

Объекты благоустройства территории, мест массового отдыха населения

| № п/п | Состав элементов благоустройства | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объекты благоустройства микрорайонного значения |
| а) | Скверы | 0,5 га 1) | Не нормируется | Не нормируется |
| 2. | Объекты благоустройства районного значения |
| а) | Сады жилых районов | 3 га 1) | 400 м | Общественные пространства – сады жилых зон, скверы, участки и зоны общего пользования жилой и общественной застройки; площадки общего пользования различного функционального назначения; пешеходные коммуникации, направления; велосипедные дорожки |
| б) | Парки планировоч-ных районов | 10 га | 20 мин. транспортной доступности |  |
| 3. | Объекты благоустройства городского значения |
| а) | Городские парки | 15 га | 30 мин. транспортной доступности | Общественные пространства - скверы, городские парки, площади; участки и зоны общего пользования жилой и общественной застройки; площадки общего пользования различного функционального назначения; пешеходные коммуникации, направления; велосипедные дорожки; объекты рекреации – городские леса, лесопарки |
| б) | Объекты рекреации – пляжи | 8 м² /посетителя 2) | 30 мин. транспортной доступности |  |
| в) | Проходы к береговым полосам водных объектов общего пользования | Не нормируется | Не нормируется |  |

- в составе озелененных территорий общего пользования жилых районов;

- количество посетителей не нормируется, рассчитывается с учетом демографического состава населения, природно-климатических условий.

Обеспеченность площадками дворового благоустройства (состав, количество и размеры), размещаемыми в кварталах (микрорайонах) жилых зон, рассчитывается с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных условий.

При проектировании жилой застройки предусматривается размещение площадок, размеры которых и расстояния от них до жилых и общественных зданий следует принимать по данным табл. 2 п. 2.13 СНиП 2.07.01-89*.

# Состав, размеры площадок благоустройства при проектировании
жилой застройки и расстояния от них до жилых и общественных зданий

| № п/п | Площадки | Удельные размеры площадок, м²/чел1) | Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста | 0,7 | 12 |
| 2. | Для отдыха взрослого населения | 0,1 | 10 |
| 3. | Для занятий физкультурой | 2,0 | 10-40 |
| 4. | Для хозяйственных целей и выгула собак | 0,3 | 20 (для хозяйственных целей), 40 (для выгула собак) |

1)	расчет площадок производить по количеству всех жителей проектируемой жилой зоны без деления на возрастные категории.

Примечание:

а)	допускается уменьшать, но не более чем на 50 % удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения; при этом общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10 % от общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны (п.7.5 СП 42.13330.2011);

б)	при организации площадок общего пользования в жилых зонах необходимо руководствоваться Приказом Минрегиона России от 27.12.2011 №613 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований».

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на территории города Майкопа в соответствии с таблицей 4 п. 9.13 СП 42.13330.2011 должна быть не менее 16 м² /чел.

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования на территории города

| № п/п | Озелененные территории общего пользования | Площадь озелененных территорий, м²/чел. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общегородские | 10 |
| 2. | Жилых районов | 6 |

Параметры общего баланса озелененных территорий общего пользования рекомендуется принимать в соответствии с СНиП 2.07.01-89*, СП 42.13330.2011.

Общий баланс озелененных территорий общего пользования

| № п/п | Территории | Баланс территории, % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Открытые пространства: |  |
| а) | - зеленые насаждения | 65 - 75 |
| б) | - аллеи и дороги | 10 - 15 |
| в) | - площадки | 8 - 12 |
| г) | - сооружения | 5 - 7 |
| 2. | Зона природных ландшафтов: |  |
| а) | - древесно-кустарниковые насаждения, открытые луговые пространства и водоемы | 93 - 97 |
| б) | - дорожно-транспортная сеть, спортивные и игровые площадки | 2 - 5 |
| в) | - обслуживающие сооружения и хозяйственные постройки | 2 |

В соответствии с рекомендациями СП 42.13330.2011 п. 9.13. существующие массивы городских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их дополнительно к озелененным территориям общего пользования исходя из расчета не более 5 м²/чел.

Классификация рекреационных объектов и принципы их размещения приведена ниже.

Классификация рекреационных объектов и принципы их размещения

| № п\\п | Степень доступности | Вид рекреационной зоны | Тип пользования | Рекреацион-ные объекты | Виды рекреационных объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общедоступная сеть (массовая) | зона городской рекреации; зона рекреационная лесопарковая | Кратковременного постоянного и сезонного пользования | Рекреацион- ные территории | городские леса |
|  |  |  |  |  | парк |
|  |  |  |  |  | сквер |
|  |  |  |  |  | бульвар |
|  |  |  |  |  | городской сад |
|  |  |  |  |  | аллея |
|  |  |  |  |  | пляж |
|  |  |  |  |  | набережная |
|  |  |  |  |  | пруд |
|  |  |  |  |  | озеро |
| 2. | Сеть ограниченного доступа | зона рекреационная стационарная | Кратковременного и длительного эпизодического пользования | Туристичес- кие учреждения | турбаза |
|  |  |  |  |  | туристическая стоянка |
|  |  |  |  |  | лагерь |
|  |  |  |  |  | туристическая гостиница |
|  |  |  |  |  | кемпинг |
|  |  |  |  |  | дома рыбаков и охотников |

В том числе места массового отдыха населения - (объекты общегородского значения):

- пляжи в зонах отдыха;

- парки в зонах отдыха;

- лесопарки;

- базы кратковременного отдыха;

- береговые базы маломерного флота;

- дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и турбазы;

- туристские и курортные гостиницы;

- мотели и кемпинги.

Парк – озелененная территория общего пользования, характеризующаяся наличием функционального зонирования и предназначенная для отдыха.

Рекомендуемое соотношение элементов территории парка

| Объект нормирования | Элементы территории (% от общей площади) |
| --- | --- |
|  | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки, малые формы | Сооружения и застройка |
| Парк | 65-70 | 25-28 | 5-7 |

Примечание:

Величина территории парка в условиях реконструкции определяется существующей градостроительной ситуацией и может быть уменьшена не более, чем на 20 %.

Городской сад представляет собой озелененную территорию с ограниченным набором видов рекреационной деятельности, предназначенную преимущественно для прогулок и повседневного отдыха населения, площадью, как правило, от 3 до 5 га.

На территории городского сада допускается размещать площадки для игр, отдыха детей и взрослого населения, занятий физкультурой, предприятия общественного питания. На территории городского сада допускается возведение зданий высотой не более 6-8 м, необходимых для обслуживания посетителей и обеспечения его хозяйственной деятельности. Общая площадь застройки не должна превышать 5% территории сада.

Соотношение элементов территории городского сада следует принимать, в процентах от общей площади городского сада:

-	территории зеленых насаждений и водоемов - 80-90;

-	аллеи, дорожки, площадки - 8-15;

-	здания и сооружения - 2-5.

Сквер - озелененная территория общего пользования небольшого размера, являющаяся элементом оформления площади, общественного центра, магистрали, используемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения.

Рекомендуемое соотношение элементов территории сквера представлены ниже.

Рекомендуемое соотношение элементов территории сквера

| № п/п | Скверы по месту размещения | Элементы территории (% от общей площади) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки, малые формы |
| 1. | на городских улицах и площадях | 60 - 75 | 40 - 25 |
| 2. | в жилых районах, на жилых улицах, между жилыми домами, перед отдельными зданиями | 70 - 80 | 30 - 20 |

Бульвар, набережная - озелененная территория линейной формы, расположенная вдоль улиц и рек, предназначенная для транзитного пешеходного движения, прогулок, повседневного отдыха.

Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков пешеходного движения. Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для кратковременного отдыха. Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей в соответствии с п. 9.21. СП 42.13330.2011 следует принимать не менее, м, размещаемых:

| по оси улиц | 18 |
| --- | --- |
| с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой | 10 |

Рекомендуемое соотношение элементов территории бульвара

| № п/п | Объект нормирования | Элементы территории (% от общей площади) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Территории зеленых насаждений и водоемов | Аллеи, дорожки, площадки, малые формы | Сооружения и застройка |
| Бульвар шириной: |
| 1. | 15-25 м | 70-75 | 30-25 | - |
| 2. | 25-50 м | 75-80 | 23-17 | 2-3 |
| 3. | Более 50 м | 65-70 | 30-25 | не более 5 |

Глава 3.12. Обоснование расчетных показателей объектов, предназначенных
для создания условий обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания

Расчет количества и вместимости учреждений и предприятий обслуживания, размеры их земельных участков следует принимать по социальным нормативам обеспеченности согласно приложению Ж СП 42.13330.2011.

Социальные нормативы обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания квартального (микрорайонного) значения, размеры их земельных участков

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норма обеспеченности | Размер земельного участка кв. м/ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отделение связи | объект на жилую группу | 1 | Отделения связи микрорайона – 0,1 га |
| 2. | Магазин продовольственных товаров | м² торговой площади на 1000 жителей | 70 | Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: от 4 до 6 - 0,4-0,6 га на объект |
| 3. | Магазин непродовольственных товаров повседневного спроса | м² торговой площади на 1000 жителей | 30 |  |
| 4. | Предприятие общественного питания | место | 8 | При числе мест (га на 100 мест): до 50 мест – 0,2-0,25 га; от 50 до 150 мест – 0,15-0,2 га |
| 5. | Предприятия бытового обслуживания (мастерские, парикмахерские и т. п.) | рабочих мест на 1000 жителей | 5 | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: до 50 – 0,1-0,2 га |
| 6. | Приемный пункт прачечной | кг белья в смену | 10 | Для прачечных самообслуживания: 0,1-0,2 га на объект |
| 7. | Приемный пункт химчистки | кг вещей в смену | 4 | Для химчисток самообслуживания: 0,1-0,2 га на объект |

Социальные нормативы обеспеченности учреждениями и предприятиями обслуживания районного значения, размеры их земельных участков

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норма обеспеченности | Размер земельного участка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты связи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания |
| 1. | Отделение связи | объект | по нормам и правилам министерства связи и массовых коммуникаций РФ | Отделения связи жилого района – 0,1 га |  |
| 2. | Магазин | м² торговой площади | 280 - 100 на 1 тыс. чел. | Торговые центры местного значения с числом обслуживаемого населения, тыс. чел.: от 4 до 6 - 0,4-0,6 га на объект; св. 6 до 10 - 0,6-0,8 га на объект; св. 10 до 15 - 0,8-1,1 га на объект; св. 15 - 1,1-1,3 га на объект | В пределах садоводческих товариществ продовольственные товары предусматривать из расчета 80 м² торговой площади на 1 тыс. чел. |
|  | в том числе: |  |  |
|  | а) Продовольст- венных товаров б) Непродоволь- ственных товаров | м² торговой площади | 100 на 1 тыс. чел. 180 на 1 тыс. чел. |  |  |
| 3. | Предприятие общественного питания | место | 40 на 1 тыс. чел. | При числе мест (га на 100 мест): до 50 мест – 0,2-0,25 га; от 50 до 150 мест – 0,15-0,2 га; свыше 150 мест - 0,1 га | Потребность в предприятиях общественного питания на производственных предприятиях, учреждениях, организациях и учебных заведениях рассчитывается по ведомственным нормативам на 1 тыс. (учащихся) в максимальную смену |
| 4. | Предприятие бытового обслуживания, том числе: - непосредст- венного обслуживания населения; - производст- венные предприятия централизованно-го выполнения заказов | рабочее место на 1000 чел. | 91) 5 4 | На 10 рабочих мест для предприятий мощностью, рабочих мест: до 50 – 0,1-0,2 га; 50-150 – 0,05-0,08 га; свыше 150 – 0,03-0,04 га. | Рекомендуемое процентное распределение нормы обеспеченности: предприятия непосредственного обслуживания населения - 55%, производственные предприятий централизованного выполнения заказов - 45% (располагать предпочтительно в производственно-коммунальной зоне) |
| 5. | Прачечные | кг белья в смену на 1000 чел. | 120 | Для прачечных самообслуживания: 0,1-0,2 га на объект. Для фабрик-прачечных: 0,5-1,0 га объект | Рекомендуемое процентное распределение нормы обеспеченности: прачечные самообслуживания - 8%, фабрики-прачечные - 92%. |
| 6. | Химчистки | кг вещей в смену на 1000 чел. | 11,4 | Для химчисток самообслуживания: 0,1-0,2 га на объект. Для фабрик-химчисток: 0,5-1,0 га на объект | Рекомендуемое процентное распределение нормы обеспеченности: химчистки самообслуживания - 35%, фабрики-химчистки - 65%. |
| 7. | Баня, сауна | мест на 1000 чел. | 5 | 0,2-0,4 га на объект |  |
| 8. | Пункт приема вторичного сырья | объект на 20 тыс. чел. | 1 | 0,01 га на объект | Рекомендуется размещать преимущественно в производственно-коммунальной зоне |
| 9. | Гостиница | место | 18 на 1 тыс. чел. (в том числе 12 – на 1 тыс. чел. туристов) | При числе мест (м² на 1 место): до 100 мест – 55; от 100 до 500 мест – 30; 500-1000 мест - 20; свыше 1000 мест - 15. |  |

1)	методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры одобрена распоряжением Правительства РФ от 19.10.1999 №1683-р.

Социальные нормативы обеспеченности учреждениями и предприятиями
обслуживания городского значения, размеры их земельных участков

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Норма обеспеченности | Размер земельного участка кв. м/ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Торговый центр (торгово-выставочный, торгово-развлекательный) центр | Не нормируется (по заданию на проектирование) | Предприятия торговли, м² торговой площади: св. 250 до 650 - 0,08-0,06 га на 100 м торговой площади; от 650 до 1500 - 0,06-0,04 га; от 1500 до 3500 - 0,04-0,02 га |
| 2 | Общественные уборные в местах массового пребывания людей | прибор /1000 чел. | 1 | Не нормируется |

Радиус обслуживания населения объектами, предназначенными для создания условий обеспечения жителей услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания следует принимать не более указанного в таблице 5 п.10.4 СП 42.13330.2011.

| Учреждения и предприятия обслуживания | Радиус обслуживания, м |
| --- | --- |
| Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значения при застройке: |  |
| многоэтажной | 500 |
| одно-, двухэтажной | 800 |
| Отделения связи и филиалы сберегательного банка | 500 |

Раздел 4. ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ НОРМАТИВОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа «Город Майкоп» (далее также - местные нормативы) подготовлены в соответствии с требованиями статей 29.2 и 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 17.2 Закона Республики Адыгея «О градостроительной деятельности».

Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, установленными статьей 17.2 Закона Республики Адыгея «О градостроительной деятельности» и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа «Город Майкоп».

Местные нормативы градостроительного проектирования города Майкопа включают в себя следующие разделы:

1. Область применения.

2. Основная часть. Расчетные показатели нормативов градостроительного проектирования. В основной части установлены расчетные показатели для объектов местного значения, установленные статьей 17.2 Закона Республики Адыгея «О градостроительной деятельности».

3. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

## 4.1. Область применения расчетных показателей нормативов
градостроительного проектирования города Майкопа

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования города Майкопа распространяется на всю территорию города Майкопа, где имеются объекты нормирования, относящиеся к вопросам местного значения. Местные нормативы градостроительного проектирования являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с градостроительным проектированием, на территории города Майкопа независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности: государственными органами и органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования города Майкопа применяются:

1)	при подготовке и утверждении документов территориального планирования (Генеральный план города Майкопа), градостроительного зонирования (Правила землепользования и застройки города Майкопа) и документации по планировке территории города Майкопа, а также при внесении изменений в указанные виды градостроительной документации;

2)	в других случаях, когда требуется учет и соблюдение расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения города Майкопа.

Настоящие нормативы могут также применяться уполномоченным органом государственной власти Республики Адыгея при осуществлении контроля соблюдения законодательства о градостроительной деятельности органами местного самоуправления города Майкопа.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих местных нормативов градостроительного проектирования города Майкопа и на которые дается ссылка в настоящих нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

4. 2. Правила применения расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования города Майкопа

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения города Майкопа, установление минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустройства территории в местных нормативах градостроительного проектирования производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения города Майкопа в документах территориального планирования (в материалах генерального плана, включая карту планируемого размещения объектов местного значения), зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории (в проектах планировки территории) в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории в границах подготовки соответствующего проекта.

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируемого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта местного значения и нормы отвода земель для объекта таких параметров.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градостроительного проектирования установлен настоящими нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), установленного настоящими нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта.